Załącznik nr 7 do SIWZ

Znak sprawy: KDK 271.1.2013

…………………………, dnia……………….

ZAMAWIAJĄCY:

Krasnobrodzki Dom Kultury

ul. 3 Maja 26

22-440 Krasnobród

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego w ramach projektu pn.:

„Krasnobrodzka platforma edukacji kulturalnej

- zakup oświetlenia oraz nagłośnienia na cele animacji kulturalnej”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego i wolnego od wad i od obciążeń prawami osób trzecich sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także odpowiednie opakowanie i ubezpieczenie sprzętu w czasie dostawy do siedziby Zamawiającego, transport i dostawa do siedziby Zamawiającego, wniesienie, uruchomienie sprzętu oraz instruktaż-szkolenie z obsługi sprzętu. Należy dołączyć również dokumenty dotyczące sprzętu, a mianowicie: certyfikaty jakości, atesty, dokumentacje techniczne producenta z podaniem nazw i modeli produktów i inne dokumenty umożliwiające weryfikację pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym załączniku.

Przedmiot zamówienia powinien być objęty minimum 24-miesięczną gwarancją.

Wszystkie określone poniżej wymagania techniczne poszczególnych elementów zamówienia są wymaganiami minimalnymi.

I. ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY:

1. Kolumna głośnikowa aktywna - 4 szt.

System: aktywny, dwudrożny, konfiguracja liniowa

Zakres częstotliwości (-10 dB): 60 Hz – 20 kHz

Pasmo przenoszenia (±3 dB): 80 Hz – 20 kHz

Kąty propagacji (poziom x pion): 100° x 15°

Moc wyjściowa wzmacniaczy minimum  (ciągła): niskie: 750W, wysokie: 125W

Przetwornik LF: 1 x 12” z magnesem neodymowym

Przetworniki HF: minimum  3 x 1.5” ciśnieniowy z magnesem neodymowym

Obróbka sygnału: wbudowany we  wzmacniacz procesor DSP

Złącza sygnałowe: wejście i wyjście sygnału, XLR

regulacja poziomu wejściowego

regulacja poziomu sekcji wysokotonowej za pośrednictwem filtrów subharmoniczych

Instalacja: podwieszanie przy pomocy ramy, montaż na statywie lub sztycy

Waga: max 25  kg

2. Kolumna głośnikowa niskotonowa aktywna – 2 szt.

System: obudowa bass-reflex,  przetwornik 18” z magnesem neodymowym

Zakres częstotliwości  minimum (-10 dB): 38 Hz – 220 Hz

Pasmo przenoszenia (±3 dB): 40 Hz – 220 Hz

Moc wyjściowa wzmacniacza (ciagła):minimum  750W

Obróbka sygnału: wbudowany we wzmacniacz procesor DSP

Złącza sygnałowe: wejście i wyjście sygnału, gniazda XLR

regulacja poziomu wejściowego

filtr dolnoprzepustowy 80 Hz - 120 Hz

Waga: max 40 kg

3. Monitor odsłuchowy kolumna głośnikowa aktywna szerokopasmowa – 2 szt.

System: dwudrożny, aktywny, obudowa typu bass-reflex

Szczytowy poziom wyjściowy: minimum Front: 128 dB SPL, Monitor: 128 dB SPL

Pasmo przenoszenia (±3 dB):

- Front: 60 Hz – 16 kHz

- Monitor w pionie: 90 Hz – 18 kHz

- Monitor: 61 Hz – 18 kHz

Limiter dynamiczny (dla wejścia)

Wzmacniacz: , klasa D

Moc: minimum 500 W

Przetwornik LF: 1 x średnica 305 mm (12”) z magnesem neodymowym

Przetwornik HF: 1 x średnica 37,5 mm (1,5”) ciśnieniowy z magnesem

neodymowym i polimerową membraną

Obudowa: asymetryczna, wykonana ze sklejki

Podwieszanie/Instalacja: gniazdo dla sztycy lub statywu

Transport: rączki pokryte tworzywem antypoślizgowym

Waga  max 17 kg

4. Cyfrowy stół mikserski – 1 szt.

Realizacja dźwięku w formacie Stereo . Przedwzmacniacze mikrofonowe o bardzo niskim poziomie szumów i precyzyjnym cyfrowym sterowaniem. Minimum 40-bitowa zmiennoprzecinkowa obróbka sygnału. 24-bitowe przetworniki analogowo-cyfrowe. Częstotliwość próbkowania 48 kHz. Obróbka dynamiczna sygnału wejściowego – bramka, kompresor. Minimum  4 stereofoniczne procesory efektów z dedykowanymi powrotami. Korektor parametryczny oraz filtr HPF dla kanałów wejściowych. Korektor parametryczny oraz graficzny dla szyn wyjściowych. System stabilizacji poziomu sygnału wyjściowego. Mierniki poziomu sygnału dla każdego kanału wejściowego i szyny wyjściowej. Encodery z podświetlaną skalą ustawienia. Kolorowy ekran dotykowy. System inteligentnego wyświetlania parametrów na ekranie. System automatycznej diagnostyki całej konsolety z raportowaniem błędów. Synchronizacja Word clock. Wejście i wyjście AES/EBU. Minimum 24 wejścia mikrofonowo- liniowe. Minimum 2 wejścia stereo. zmotoryzowane tłumiki o długości minimum 100 mm dla obsługi kanałów wejściowych. 4 wyjścia matrycowe mono lub stereo. Minimum  4 grupy wyciszania. Obsługa dedykowanego protokołu komunikacyjnego. Pełna funkcjonalność zapisywania i przywoływania ustawień wszystkich parametrów konfiguracyjnych konsolety, scen i zdarzeń, gniazdo USB dla zewnętrznej pamięci typu flash. Możliwość zmiany konfiguracji fabrycznej poprzez zastosowanie dostępnych kart wejściowych i wyjściowych, funkcje zabezpieczające konsoletę przed nieuprawnionymi użytkownikami (tworzenie profili użytkowników z koniecznością wprowadzenia hasła i ograniczeniem dostępu do funkcji), funkcje kopiowania i wklejania. Sterowanie konsoletą poprzez aplikację dostępną na tablet iPad

Pasmo przenoszenia (od wejścia mikrofonowego do wyjścia liniowego): 20 Hz - 20 kHz, +0/ -1 dB

Pasmo przenoszenia (od wejścia stereo do wyjścia sumy): 20 Hz - 20 kHz, +0.5/ -0.5 dB

Opóźnienie przetwarzanego sygnału (wejście mikrofonowe – wyjście): < 1 ms przy 48 kHz

Waga: max 20 kg

### 5. Casses konsolę cyfrową – 1 szt.

Skrzynia wykonana ze sklejki obudowana kątownikiem aluminiowym dwuczęściowa,  pokrywa zdejmowana. Skrzynia większa o minimum   4cm od wymiaru miksera leżącego w skrzyni, cztery zamki motylkowe, trzy uchwyty kasetonowe, gumowe nóżki na dwóch płaszczyznach, wnętrze wyklejone pianką techniczną gr. Minimum 10mm.

6. Podwójny odtwarzacz CD/MP3/SD/USB  – 1 szt.

Odtwarza audio CD/CD-R/CD-RW/MP3,
2 porty USB 2.0,
2 sloty na karty SDHC/MMC,
ochrona anty-wstrząsowa,
Alfanumeryczny wyświetlacz LCD 
Możliwość pojedynczego lub ciągłego odtwarzania,
Instalacja w rack`u 2U.
Odtwarza dyski: CD/-R/-RW w formatach CD-DA i MP3
Dostępne nośniki danych: port USB i slot na karty SD(HC) 
Wyświetlacz czasu, który upłyną oraz czasu aktualnego,
Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz,
Wyjście audio: 2 x stereo RCA/2 V,

# 7. Stagebox – przewód wieloparowy na bębnie 24 wejścia, 8 wyjść, 30 m – 1 szt.

# – przewód wieloparowy na bębnie 24 wejścia, 8 wyjść, 30 m

8. Mikrofon dynamiczny kardioidalny wokalowy – 6 szt.

Pasmo przenoszenia: 50 – 15,000 Hz

Charakterustyka kierunkowa: kardioidalna ( jednokierunkowa)

Impedancja wyjściowa ( przy 1,000 Hz): 300 omów

Poziom sygnału wyjściowego (przy 1,000 Hz): -54.5 Dbv/Pa./1.85mv

Konstrukcja; uchwyt odlany z metalu, Sferyczna siatka stalowa w kolorze srebrnym.

9. Mikrofon wokalno-instrumentalny pojemnościowy – 2 szt.

Charakterystyka; Kardioidalna  i hiperkardioidalna

Pasmo przenoszenia- -50 do 20,000 Hz

Czułość- minimum 6 mV/Pa (-44 dBV)

Impedancja--200 ohmów

Zasilanie-od 9 do 52 V phantom lub 9 V bateria

Złącze-3-pin XLR

10. Statyw kolumnowy - 6 szt.

bezstopniowa regulacja wysokości z blokadą
wysokość - min:120cm
nóżki: zakończone nasadką gumową
Wykonanie:
-rury cienkościenne stalowe precyzyjne
-kolor  czarny  
-wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego
-pokrętła wykonane z wysokoudarowego  poliamidu

11. Przewód mikrofonowo-sygnałowy dł. 10 mb. – 18 szt.

Profesjonalny elastyczny przewód mikrofonowy. Żyły wykonane z miedzi beztlenowej (OFC). Podwójne ekranowanie: przewodzący PVC oraz oplot z ocynowanej miedzi. Powłoka o przekroju 6,5mm z izolującego PVC. odporność na zakłócenia 
złącza powlekane 24-karatowym złotem

### 12. Statyw mikrofonowy – 9 szt.

### Statyw do mikrofonu typu 'żuraw'.
Wykonanie minimum ;
-rury cienkościenne stalowe precyzyjne
-lakier proszkowy czarny 
-wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego
-pokrętła plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6
-Wysięgnik poziomy 40/70cm, zakończony gwintem 3/8"
-Wysokość 100/230cm
-Podstawa składana
-Nóżki zakończone nasadką gumową
-Waga: minimum  3kg

13. Przewód mikrofonowy dł. 15 mb. – 5 szt.

Profesjonalny elastyczny przewód mikrofonowy. Żyły wykonane z miedzi beztlenowej Podwójne ekranowanie: przewodzący PVC oraz oplot z ocynowanej miedzi. Powłoka o przekroju 6,5mm z izolującego PVC, odporność na zakłócenia , złącza powlekane 24-karatowym złotem

14. Kolumna szerokopasmowa, moc. 150 W (program muzyczny) – szt. 6

pasmo przenoszenia	(-10 dB): 80 Hz - 16 kHz

moc znamionowa:150 W

skuteczność:	 minimum 88 dB SPL, 1 W, 1 m

współczynnik kierunkowości(Q):5.3

wskaźnik kierunkowości (DI):7.2

impedancja nominalna:8 omów

głośnik niskotonowy:135mm

głośnik wysokotonowy:19mm

odczepy transformatora:100V - 30, 15, 7.5W

70.7V - 30, 15, 7.5, 3.7W

wykończenie: czarne

waga max: 3kg

# 15. Przewód głośnikowy (2x1,5mm), dł 50mb – 1 szt.

przekrój przewodu 2x 1,5 mm2

Geometria: 2 przewodniki skręcone ze sobą w celu eliminacji własnych interferencji

Średnica zewnętrzna 7,0mm

Impedancja żył < 12,5 Ohm/km

Pojemność (1 kHz) 150 pF/m

Indukcyjność (1 kHz) 0.56 iH/m

Wytrzymałość napięciowa 2000 V

Zakres temperatury pracy: -25 °C / +70 °C

izolacja czarna

16. Konsola mikserska min. 12 wejść XLR – 1 szt.

Minimum  12 wejść mikrofonowo liniowych XLR

wbudowany 24-bitowy procesor efektów ,

gniazdo do nożnego sterowania efektami

aux do wbudowanego procesora w każdym kanale

dodatkowo min 1 aux  konfigurowalny w każdym kanale

metalowe gniazda XLR i TRS ¼”

minimum 2 wejścia stereo na gniazdach RCA

wyjście stereo dla rejestratora

minimum 3-pasmowy korektor dla wejść mono

minimum  3-pasmowy korektor dla wejść stereo

gniazda insertowe dla wejść  mono i sumy wyjściowej

minimum 10-segmentowe mierniki diodowe

wyjście słuchawkowe

montaż w szafie rakowej 19”

II. ZESTAW OŚWIETLENIOWY:

1. Ruchoma głowa typu Spot na żarówce wyładowczej 250W wraz z żarówką  – 3 kpl.

- tarcza z minimum  8 kolorami z funkcją Rainbow
- tarcza rotacyjna z  minimum 7 przesłonami Gobo z funkcją Rainbow
- efekt Gobo-shake
- bardzo szybki shutter
- 3-krotna pryzma
- auto focus
- żarówka wyładowcza MSD: 250 W
- tryby pracy: stand alone, music, DMX
- ilość kanałów DMX: minimum 12
- waga max 22 kg
- kolor czarny

2. Urządzenie do regulacji oświetlenia  (dimmer 12 kanałów) – 1 szt.

Profesjonalny cyfrowy 12-kanałowy modułowy Panel mocy
Regulator oświetlenia, sterowanie reflektorami. panel mocy DMX.
12-kanałowy ściemniacz  do 16A na wyjście na kanał
Modułowa konstrukcja poszczególnych modułów 
3-fazowe lub 1-fazowe zasilanie
DMX512 sterowanie lub sterowanie analogowe
Funkcja krzywej wyboru różnych trybów blaknięcie
 minimum 12 wbudowanych programów z regulacją prędkości
Tryb ręcznego ściemniania bez zewnętrznego sterownika oświetlenia
Wszystkie tryby są wyświetlane na  LCD
Synchronizacja z kilku urządzeń możliwe przez DMX
Automatyczny wyłącznik na każdy kanał 
Montaż z 4 U
Zasilanie: 230-380 V AC, 50 Hz ~
Liczba kanałów sterowania: minimum 12
Zintegrowane programy: minimum 12
Bezpiecznik: 12 x C 16 A, 230 V
Wyjście DMX: 3-pin XLR
Wejście DMX: 3-pinowy męski XLR
 Waga: max 30 kg.

3. Pulpit nastawczo-sterowniczy DMX – 1 szt.
Joystick, minimum 192 kanały, minimum 8 przycisków scen, funkcja zaciemnienia 
Pamięć: minimum  6 x 240 scen 
Sterowanie dźwiękiem za pomocą wbudowanego mikrofonu 
Montaż: Rack  3U 
Waga: max 3 kg

4. Przewód sygnałowy DMX dł. 20m - 4 szt.

Impedancja: 110 Ohm  -1 mb.
3-przewodnikowy 
Kolor: czarny