Załącznik nr 8 do SIWZ

Znak sprawy: KDK.271.1.2013

##### PARAMETRY TECHNICZNE i UŻYTKOWE SPRZĘTU – WYMAGANE i OFEROWANE

w ramach realizacji zamówienia na:

Dostawę sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego w ramach projektu pn.:

„Krasnobrodzka platforma edukacji kulturalnej

- zakup oświetlenia oraz nagłośnienia na cele animacji kulturalnej”

# I. Nazwa i adres wykonawcy ……..……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE | PRODUCENT, NAZWA, MODEL, TYP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY: |
| 1. | Kolumna głośnikowa aktywna System: aktywny, dwudrożny, konfiguracja liniowa Zakres częstotliwości (-10 dB): 60 Hz – 20 kHz Pasmo przenoszenia (±3 dB): 80 Hz – 20 kHz Kąty propagacji (poziom x pion): 100° x 15° Moc wyjściowa wzmacniaczy minimum (ciągła): niskie: 750W, wysokie: 125W Przetwornik LF: 1 x 12” z magnesem neodymowym Przetworniki HF: minimum 3 x 1.5” ciśnieniowy z magnesem neodymowym Obróbka sygnału: wbudowany we wzmacniacz procesor DSP Złącza sygnałowe: wejście i wyjście sygnału, XLR regulacja poziomu wejściowego regulacja poziomu sekcji wysokotonowej za pośrednictwem filtrów subharmoniczych Instalacja: podwieszanie przy pomocy ramy, montaż na statywie lub sztycy Waga: max 25 kg |  |  |  |
| 2 | Kolumna głośnikowa niskotonowa aktywna System: obudowa bass-reflex, przetwornik 18” z magnesem neodymowym Zakres częstotliwości minimum (-10 dB): 38 Hz – 220 Hz Pasmo przenoszenia (±3 dB): 40 Hz – 220 Hz Moc wyjściowa wzmacniacza (ciagła):minimum 750W Obróbka sygnału: wbudowany we wzmacniacz procesor DSP Złącza sygnałowe: wejście i wyjście sygnału, gniazda XLR regulacja poziomu wejściowego filtr dolnoprzepustowy 80 Hz - 120 Hz Waga: max 40 kg |  |  |  |
| 3 | Monitor odsłuchowy kolumna głośnikowa aktywna szerokopasmowa System: dwudrożny, aktywny, obudowa typu bass-reflex Szczytowy poziom wyjściowy: minimum Front: 128 dB SPL, Monitor: 128 dB SPL Pasmo przenoszenia (±3 dB): - Front: 60 Hz – 16 kHz - Monitor w pionie: 90 Hz – 18 kHz - Monitor: 61 Hz – 18 kHz Limiter dynamiczny (dla wejścia) Wzmacniacz: , klasa D Moc: minimum 500 W Przetwornik LF: 1 x średnica 305 mm (12”) z magnesem neodymowym Przetwornik HF: 1 x średnica 37,5 mm (1,5”) ciśnieniowy z magnesem neodymowym i polimerową membraną Obudowa: asymetryczna, wykonana ze sklejki Podwieszanie/Instalacja: gniazdo dla sztycy lub statywu Transport: rączki pokryte tworzywem antypoślizgowym Waga max 17 kg |  |  |  |
| 4. | Cyfrowy stół mikserski Realizacja dźwięku w formacie Stereo. Przedwzmacniacze mikrofonowe o bardzo niskim poziomie szumów i precyzyjnym cyfrowym sterowaniem. Minimum 40-bitowa zmiennoprzecinkowa obróbka sygnału. 24-bitowe przetworniki analogowo-cyfrowe. Częstotliwość próbkowania 48 kHz. Obróbka dynamiczna sygnału wejściowego – bramka, kompresor. Minimum 4 stereofoniczne procesory efektów z dedykowanymi powrotami. Korektor parametryczny oraz filtr HPF dla kanałów wejściowych. Korektor parametryczny oraz graficzny dla szyn wyjściowych. System stabilizacji poziomu sygnału wyjściowego. Mierniki poziomu sygnału dla każdego kanału wejściowego i szyny wyjściowej. Encodery z podświetlaną skalą ustawienia. Kolorowy ekran dotykowy. System inteligentnego wyświetlania parametrów na ekranie. System automatycznej diagnostyki całej konsolety z raportowaniem błędów. Synchronizacja Word clock. Wejście i wyjście AES/EBU. Minimum 24 wejścia mikrofonowo- liniowe. Minimum 2 wejścia stereo. zmotoryzowane tłumiki o długości minimum 100 mm dla obsługi kanałów wejściowych. 4 wyjścia matrycowe mono lub stereo. Minimum 4 grupy wyciszania. Obsługa dedykowanego protokołu komunikacyjnego. Pełna funkcjonalność zapisywania i przywoływania ustawień wszystkich parametrów konfiguracyjnych konsolety, scen i zdarzeń, gniazdo USB dla zewnętrznej pamięci typu flash. Możliwość zmiany konfiguracji fabrycznej poprzez zastosowanie dostępnych kart wejściowych i wyjściowych, funkcje zabezpieczające konsoletę przed nieuprawnionymi użytkownikami (tworzenie profili użytkowników z koniecznością wprowadzenia hasła i ograniczeniem dostępu do funkcji), funkcje kopiowania i wklejania. Sterowanie konsoletą poprzez aplikację dostępną na tablet iPad Pasmo przenoszenia (od wejścia mikrofonowego do wyjścia liniowego): 20 Hz - 20 kHz, +0/ -1 dB Pasmo przenoszenia (od wejścia stereo do wyjścia sumy): 20 Hz - 20 kHz, +0.5/ -0.5 dB Opóźnienie przetwarzanego sygnału (wejście mikrofonowe – wyjście): < 1 ms przy 48 kHz Waga: max 20 kg |  |  |  |
| 5. | Casses konsolę cyfrową Skrzynia wykonana ze sklejki obudowana kątownikiem aluminiowym dwuczęściowa, pokrywa zdejmowana. Skrzynia większa o minimum 4cm od wymiaru miksera leżącego w skrzyni, cztery zamki motylkowe, trzy uchwyty kasetonowe, gumowe nóżki na dwóch płaszczyznach, wnętrze wyklejone pianką techniczną gr. Minimum 10mm. |  |  |  |
| 6. | Podwójny odtwarzacz CD/MP3/SD/USB Odtwarza audio CD/CD-R/CD-RW/MP3, 2 porty USB 2.0, 2 sloty na karty SDHC/MMC, ochrona anty-wstrząsowa, Alfanumeryczny wyświetlacz LCD Możliwość pojedynczego lub ciągłego odtwarzania, Instalacja w rack`u 2U. Odtwarza dyski: CD/-R/-RW w formatach CD-DA i MP3 Dostępne nośniki danych: port USB i slot na karty SD(HC) Wyświetlacz czasu, który upłyną oraz czasu aktualnego, Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz, Wyjście audio: 2 x stereo RCA/2 V, |  |  |  |
| 7. | Stagebox – przewód wieloparowy na bębnie 24 wejścia, 8 wyść, 30 m – przewód wieloparowy na bębnie 24 wejścia, 8 wyjść, 30 m |  |  |  |
| 8. | Mikrofon dynamiczny kardioidalny wokalowy Pasmo przenoszenia: 50 – 15,000 Hz Charakterustyka kierunkowa: kardioidalna ( jednokierunkowa) Impedancja wyjściowa ( przy 1,000 Hz): 300 omów Poziom sygnału wyjściowego (przy 1,000 Hz): -54.5 Dbv/Pa./1.85mv Konstrukcja; uchwyt odlany z metalu, Sferyczna siatka stalowa w kolorze srebrnym. |  |  |  |
| 9. | Mikrofon wokalno-instrumentalny pojemnościowy Charakterystyka; Kardioidalna i hiperkardioidalna Pasmo przenoszenia- -50 do 20,000 Hz Czułość- minimum 6 mV/Pa (-44 dBV) Impedancja--200 ohmów Zasilanie-od 9 do 52 V phantom lub 9 V bateria Złącze-3-pin XLR |  |  |  |
| 10. | Statyw kolumnowy bezstopniowa regulacja wysokości z blokadą wysokość - min:120cm nóżki: zakończone nasadką gumową Wykonanie: -rury cienkościenne stalowe precyzyjne -kolor czarny -wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego -pokrętła wykonane z wysokoudarowego poliamidu |  |  |  |
| 11. | Przewód mikrofonowo-sygnałowy dł. 10mb. Profesjonalny elastyczny przewód mikrofonowy. Żyły wykonane z miedzi beztlenowej (OFC). Podwójne ekranowanie: przewodzący PVC oraz oplot z ocynowanej miedzi. Powłoka o przekroju 6,5mm z izolującego PVC. odporność na zakłócenia złącza powlekane 24-karatowym złotem |  |  |  |
| 12. | Statyw mikrofonowy Statyw do mikrofonu typu 'żuraw'. Wykonanie minimum ; -rury cienkościenne stalowe precyzyjne -lakier proszkowy czarny -wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego -pokrętła plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6 -Wysięgnik poziomy 40/70cm, zakończony gwintem 3/8" -Wysokość 100/230cm -Podstawa składana -Nóżki zakończone nasadką gumową -Waga: minimum 3kg |  |  |  |
| 13. | Przewód mikrofonowy dł. 15 mb. Profesjonalny elastyczny przewód mikrofonowy. Żyły wykonane z miedzi beztlenowej Podwójne ekranowanie: przewodzący PVC oraz oplot z ocynowanej miedzi. Powłoka o przekroju 6,5mm z izolującego PVC, odporność na zakłócenia , złącza powlekane 24-karatowym złotem |  |  |  |
| 14. | Kolumna szerokopasmowa, moc. 150 W (program muzyczny) pasmo przenoszenia (-10 dB): 80 Hz - 16 kHz moc znamionowa:150 W skuteczność: minimum 88 dB SPL, 1 W, 1 m współczynnik kierunkowości(Q):5.3 wskaźnik kierunkowości (DI):7.2 impedancja nominalna:8 omów głośnik niskotonowy:135mm głośnik wysokotonowy:19mm odczepy transformatora:100V - 30, 15, 7.5W 70.7V - 30, 15, 7.5, 3.7W wykończenie: czarne waga max: 3kg |  |  |  |
| 15. | Przewód głośnikowy (2x1,5mm), dł 50mb przekrój przewodu 2x 1,5 mm2 Geometria: 2 przewodniki skręcone ze sobą w celu eliminacji własnych interferencji Średnica zewnętrzna 7,0mm Impedancja żył < 12,5 Ohm/km Pojemność (1 kHz) 150 pF/m Indukcyjność (1 kHz) 0.56 iH/m Wytrzymałość napięciowa 2000 V Zakres temperatury pracy: -25 °C / +70 °C izolacja czarna |  |  |  |
| 16. | Konsola mikserska min. 12 wejść XLR Minimum 12 wejść mikrofonowo liniowych XLR wbudowany 24-bitowy procesor efektów , gniazdo do nożnego sterowania efektami aux do wbudowanego procesora w każdym kanale dodatkowo min 1 aux konfigurowalny w każdym kanale metalowe gniazda XLR i TRS ¼” minimum 2 wejścia stereo na gniazdach RCA wyjście stereo dla rejestratora minimum 3-pasmowy korektor dla wejść mono minimum 3-pasmowy korektor dla wejść stereo gniazda insertowe dla wejść mono i sumy wyjściowej minimum 10-segmentowe mierniki diodowe wyjście słuchawkowe montaż w szafie rakowej 19” |  |  |  |
| II. | ZESTAW OŚWIETLENIOWY: |
| 1. | Ruchoma głowa typu Spot na żarówce wyładowczej 250W wraz z żarówką - tarcza z minimum 8 kolorami z funkcją Rainbow - tarcza rotacyjna z minimum 7 przesłonami Gobo z funkcją Rainbow - efekt Gobo-shake - bardzo szybki shutter - 3-krotna pryzma - auto focus - żarówka wyładowcza MSD: 250 W - tryby pracy: stand alone, music, DMX - ilość kanałów DMX: minimum 12 - waga max 22 kg - kolor czarny |  |  |  |
| 2. | Urządzenie do regulacji oświetlenia (dimmer 12 kanałów) Profesjonalny cyfrowy 12-kanałowy modułowy Panel mocy Regulator oświetlenia, sterowanie reflektorami. panel mocy DMX. 12-kanałowy ściemniacz do 16A na wyjście na kanał Modułowa konstrukcja poszczególnych modułów 3-fazowe lub 1-fazowe zasilanie DMX512 sterowanie lub sterowanie analogowe Funkcja krzywej wyboru różnych trybów blaknięcie minimum 12 wbudowanych programów z regulacją prędkości Tryb ręcznego ściemniania bez zewnętrznego sterownika oświetlenia Wszystkie tryby są wyświetlane na LCD Synchronizacja z kilku urządzeń możliwe przez DMX Automatyczny wyłącznik na każdy kanał Montaż z 4 U Zasilanie: 230-380 V AC, 50 Hz ~ Liczba kanałów sterowania: minimum 12 Zintegrowane programy: minimum 12 Bezpiecznik: 12 x C 16 A, 230 V Wyjście DMX: 3-pin XLR Wejście DMX: 3-pinowy męski XLR Waga: max 30 kg. |  |  |  |
| 3. | Pulpit nastawczo-sterowniczy DMX Joystick, minimum 192 kanały, minimum 8 przycisków scen, funkcja zaciemnienia Pamięć: minimum 6 x 240 scen Sterowanie dźwiękiem za pomocą wbudowanego mikrofonu Montaż: Rack 3U Waga: max 3 kg |  |  |  |
| 4. | Przewód sygnałowy DMX dł. 20m - 4 szt. Impedancja: 110 Ohm -1 mb. 3-przewodnikowy Kolor: czarny |  |  |  |

1. Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z bieżącej produkcji.

2. Wraz ze sprzętem zobowiązujemy się dostarczyć:

-  certyfikaty i atesty,

- instrukcje  obsługi  w języku polskim,

-  karty gwarancyjne

………………………………………………….                                                               …………………………………………………….

(miejscowość, data)                                                                                     podpis(y) i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy