Zamawiający:

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36

22-440 Krasnobród

znak postępowania: I  271.9.2015

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie robót budowlanych:

Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Krasnobrodzie przy ul. Lelewela 37 do wymogów ochrony przeciwpożarowej w zakresie zawartym w decyzji Nr PZ-5580/8-7/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku.

sporządził:

Zatwierdził:

Krasnobród, dnia 2015-09-05

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Zamawiający:

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36

22-440 Krasnobród

Adres do korespondencji:

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36

22-440 Krasnobród

tel. (84) 6607691

fax. (84) 6607692

email: um@krasnobrod.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość zamówienia nie przekracza kwot o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: I  271.9.2015. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

- Opis przedmiotu zamówienia oraz informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6

1. 	Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Krasnobrodzie przy ul. Lelewela 37 do wymogów ochrony przeciwpożarowej w zakresie zawartym w decyzji Nr PZ-5580/8-7/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa pod nazwą: Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Krasnobrodzie przy ul. Lelewela 37 do wymogów ochrony przeciwpożarowej na podstawie decyzji nr PZ-5580/8-7/13 z dnia 29 kwietnia 2013r. opracowana przez Biuro Inżynierskie Matej & Matej Spółka cywilna 22-600 Tomaszów Lubelski, ul.Lwowska 17 oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych opracowane przez Biuro Inżynierskie Matej & Matej Spółka cywilna 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 17.

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w Dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 1 do siwz).

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Dobudowa klatki schodowej do budynku z instalacjami i z przebudową zewnętrznej pochylni i schodów.

Zewnętrzną klatkę zaprojektowano od strony północnej budynku przedszkola, wykorzystując istniejące wejście z zewnątrz. Będzie to klatka o konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementami żelbetowymi (ławy, trzpienie,  wieńce, biegi schodów) oraz drewnianymi (więźba dachowa). Klatka stanowi ciąg komunikacyjny (wyjście ewakuacyjne) pomiędzy kondygnacją parteru i piętra budynku istniejącego. Projektowana zabudowa powoduje konieczność przebudowy istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zabezpieczenia istniejącego przyłącza telefonicznego (ułożenie rury osinowej) na odcinku planowanej zabudowy. Stopnie schodów obłożone płytkami gresowymi antypoślizgowymi. Wykończenie tradycyjne. Klatka schodowa z instalacją oddymiania.  Dane techniczne projektowanej klatki: powierzchnia zabudowy 22,50m2, powierzchnia użytkowa 22,10m2, kubatura 158,50m3.

Wyposażenie w instalacje: elektryczną oświetlenia i gniazd wtykowych, oświetlenia ewakuacyjnego, sterowania i zasilania instalacji oddymiania, wentylacji grawitacyjnej, oddymiania, odgromową projektowana,

Rozwiązania konstrukcyjno-wykończeniowe. I. Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiórkowe: częściowa rozbiórka zewnętrznej pochylni z kostki betonowej wraz z murkiem oporowym (oznaczonych na rzutach kondygnacji),rozbiórka zewnętrznych schodów z kostki betonowej (oznaczonych na rzutach kondygnacji),demontaż części stalowej balustrady przy pochylni, rozbiórka utwardzeń z kostki betonowej w obrębie projektowanego obiektu, wykucie okna na poddaszu, wykucie stolarki okiennej (oznaczonej na rzutach kondygnacji),wykucie bruzd w ścianach istniejących pod projektowane belki stalowe, demontaż grzejnika do ponownego zamontowania, demontaż istniejących rur spustowych.

Roboty ziemne: Wykopy fundamentowe w gruncie kat. III wykonywane mechanicznie i ręcznie, zasypanie wykopów: zasypanie wykopów przy budynku gruntem rodzimym, z prawidłowym zagęszczeniem warstwami do 20 cm.

Roboty budowlane: Wykopy fundamentowe - gruncie kat. II i III wykonywane mechanicznie i ręcznie. Posadowienie fundamentów projektowanej klatki schodowej na rzędnej -1,10 m od poziomu 0,00. Ławy fundamentowe - żelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą B500 SP i St0S, otulenie 50 mm. Bezpośrednio pod fundamentami podkład z betonu C12/15 minimum gr.10 cm. Zbrojenie podłużne trzonu ławy 4 fi 12, strzemiona Ø6 co 25cm, dodatkowo w narożach należy zastosować dodatkowe łącznikowe zbrojenie 4 fi 12. Ściany fundamentowe – murowane z bloczków betonowych klasy co najmniej C16/20 na zaprawie

cementowej 5 o gr. 24 cm z dodatkowymi trzpieniami i wieńcami lub betonowe wylewane z betonu C16/20 . Ściany kondygnacji nadziemnych – ściany zewnętrzne nośne parteru i I piętra zaprojektowano jako murowane z bloczków gazobetonowy 600 gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 5.  Zamurowania zamurowanie otworów okiennych parteru, piętra i poddasza z bloczków gazobetonowych 600 gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 5 z ułożeniem warstwy wełny mineralnej gr. min. 12 cm pomiędzy murami oraz obłożenie od zewnątrz styropianem gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy z tynku jak na istniejącej elewacji. Słupy i trzpienie – zaprojektowano jako żelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą B500 SP i St0S. Zbrojenie główne fi 12; strzemiona Ø6. Nadproża - nadproża okienne i drzwiowe zaprojektowano jako monolityczne, żelbetowe z betonu

z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą B500 SP oraz St0S. Wieńce  na ścianach projektowanych konstrukcyjnych wieńce monolityczne żelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojenie stalą B500SP i St0S. Zbrojenie podłużne fi12, strzemiona Ø6 co 25cm. W istniejących ścianach zaprojektowano belki stalowe z ceowników C200 /stal S235JR/ w poziomie istniejących wieńców budynku nr 1.

Schody wewnętrzne - żelbetowe płytowe oraz płytowe policzkowe wylewane z betonu C20/25 zbrojone stalą B500SP i St0S. Zbrojenie główne fi 12 co 12,5 cm, zbrojenie rozdzielcze ø6 co 20 cm.

Więźba dachowa – zaprojektowano więźbę dachową drewnianą z tarcicy klasy C30. Połączenia

na gwoździe i klamry oraz płytki ocynkowane. Elementy drewniane zaimpregnować do granicy niepalności NRO ( krokwie, łaty, kontrłaty, stężenia, ruszty pod płyty g-k) środkami typu FOBOS M4 lub podobnymi. Kotwy do mocowania murłat - Ø 20 o rozstawie co 1,5 m. Kotwy wbetonowane w wieńcach. Murłata M2 mocowana do ściany budynku na śruby M16 klasy 5.8 w rozstawie co 50cm.

Elementy konstrukcyjne więźby dachowej: łaty 0.05 x 0.05 m w rozstawie co 30 cm, kontrłaty - 0.08 x 0.025 m na każdej krokwi, krokwie - 0.08 x 0.16 m, murłaty - 0.12 x 0.12 m, 0.12 x 0.18 m, Deska okapowa gr. min. 32 mm, podsufitka zewnętrzna na krokwiach z blachy stalowej powlekanej T8 gr. 0,5 mm z kratkami nawiewnymi. Pokrycie dachu – projektuje się pokrycie z blachy trapezowej T35 gr. 0,5 mm. Rynny dachowe wiszące ø13,5 cm oraz rury spustowe ø9 cm z blachy powlekanej 0,5 mm. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0,5 mm. Podłogi i posadzki – gres na zaprawie klejowej, spoinowany, cokoliki wys. 10 cm. Stolarka okienna i drzwiowa. stolarka okienna: zaprojektowano okno oddymiające o wymiarach 143x165cm, o powierzchni czynnej oddymiania 1,108m2 powierzchnia geometryczna 2,36 m2), w kolorze białym, otwierane siłownikiem typu KA34/1000BSY +SET. Uruchamianie okna oddymiającego automatycznie czujką dymu oraz ręcznie przyciskami. Projektuje się przyciski przy wejściu do na klatkę schodową oraz na piętrze.Drzwi wejściowe: zaprojektowano drzwi zewnętrzne jako PVC profilowe, dwuskrzydłowe, fabrycznie wykończone, szklone szkłem antywłamaniowym P4, dwuszynowe z argonem. wymiary (90+60)x205cm, otwierane siłownikami DDS 54/500. Węższe skrzydło wyposażyć w rygle elektromagnetyczne. Powierzchnia napowietrzania 3,075 m2. Tynki wewnętrzne Tynki wewnętrzne – systemowe akrylowe, w kolorze istniejącego budynku nr 1 lub inny uzgodniony z Inwestorem. Faktura – baranek, o granulacji do 3mm. Malowanie wewnętrzne - klatka schodowa – farba akrylowa. Elementy wykończone wewnętrzne parapety – z konglomeratu, balustrady wewnętrzne i pochwyty – stalowe, wys. 1,10 m, ze stali kształtowej okrągłej, malowane farbami chlorokauczukowymi, z poręczami na wys. 75 cm i 90 cm. Tynki zewnętrzne. Ocieplenie ścian– styropian EPS 70 gr. 10 cm, na cokole styropian XPS gr. 6 cm. Mocowanie na masy klejowe i łączniki PCV zgodnie z technologią systemu. Tynki zewnętrzne – systemowe, akrylowe. w kolorze istniejącego budynku nr 1 lub inny uzgodniony z inwestorem, na styropianie gr. 10 cm. Cokół ocieplony styropianem gr. 6 cm, osiatkowany i obłożony płytkami klinkierowymi w kolorze brąz. Schody zewnętrzne i pochylnie dla niepełnosprawnych – terenowe z kostki brukowej gr. 4 cm ozdobnej na podsypce cem.- piaskowej gr. 4 cm i podłożu zagęszczonym cementowo-piaskowym gr. 20 cm. Obramowanie schodów z obrzeży betonowych 8x30 cm, pochylni dla niepełnosprawnych z palisad np. 12x18 cm wys. min. 60 cm zagłębienia w gruncie, obetonowana. Balustrady pochylni dla niepełnosprawnych stalowe o wys. poręczy na 0,75 i 0,90 m. Pochylnia z pojedynczym biegiem o nachyleniu 8%. Podesty o wymiarach umożliwiających manewrowanie wózkami inwalidzkimi. Opaska przy budynku – z kostki brukowej gr. 4 cm ozdobnej na podłożu cem.- piaskowym ze spadkiem od budynku 2%. Obrzeża betonowe barwione. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową. Szerokość minimalna – 0,60m. Wentylacja w pomieszczeniu klatki schodowej zaprojektowano wywiew za pomocą kanału typu Z o przekroju 20x20cm zakończonego kratką wywiewną.

2. Wykonanie  zewnętrznych schodów przy wyjściu ewakuacyjnym. Schody zewnętrzne z kostki brukowej gr. 4 cm, ozdobnej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm i podłożu zagęszczonym cementowo-piaskowym gr. 20 cm. Podstopnice schodów z obrzeży betonowych 8x30 cm. Ściany boczne z palisady np. 12x18 cm przy min. 60 cm zagłębienia w gruncie, obetonowane (wysokość palisady łączna min. 120 cm). Balustrady stalowe z stali kształtowej okrągłej, wypełnienie z prętów pionowych o rozstawie maksymalnym do 10 cm, malowane farbami chlorokauczukowymi, o wysokości poręczy 1,10 m. Dane techniczne projektowanego obiektu:  powierzchnia zabudowy - 6,00 m2,- powierzchnia użytkowa - 4,70 m2, stopnie schodowe - 6x15x35 cm.

3. Przebudowa istniejącej klatki schodowej z wykonaniem instalacji oddymiania,

Roboty rozbiórkowe rozebranie części ścian konstrukcyjnych, wykucie stolarki drzwiowej i okiennej do wymiany, poszerzenie przejścia w korytarzu – pom. 17 (częściowa rozbiórka ściany),wykucie otworów w ścianach konstrukcyjnych i założenie belek stalowych C160 nad otworami w ścianach konstrukcyjnych, demontaż istniejących balustrad, rozbiórka nawierzchni schodów z płyt lastrykowych, przebudowa części stolarki w komunikacji (pom. nr 17 ) z montażem siłowników dla instalacji oddymiania. Rozwiązania materiałowe 1. Ściany konstrukcyjne i działowe ściany działowe wydzielające klatkę schodową projektuje się z a) płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. Ściany działowe wypełnione izolacją z płyt z wełny mineralnej gr. 5 cm.  b) z bloczków z betonu komórkowego gr. 18 cm odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej M5, uzupełnienie ścian wewnętrznych konstrukcyjnych wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 10 na zaprawie cem.-wap.5.

2. Nadproże stalowe nadproże wykonać z ceowników C160 ( stal S235JR). 3. Schody wewnętrzne. Wykonanie warstwy wyrównawczej cementowej na poszczególnych stopniach, zaczynając od najwyżej położonego stopnia (przy I piętrze), a następnie schodząc w kierunku parteru. Grubość warstwy wyrównawczej dostosować indywidualnie dla każdego stopnia w taki sposób, aby osiągnąć stałą wysokość stopni równą 13,0 cm. Wykonanie dodatkowego stopnia przy parterze z betonu C20/25 (B25), zbrojonego stalą B500SP i St0S. Wykonanie nawierzchni z płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawie klejowej. 4. Tynki wewnętrzne gładkie  cementowo -wapienne. kat. III, uzupełnienia i nowe. 5. Malowanie - farba olejna do wysokości 1,60 m, powyżej farba akrylowa.6. Wymiana stolarki drzwiowej PVC profilowe, wykończone fabrycznie, szczelne, w części przeszklone, wyposażone w samozamykacz. 7. Elementy wewnętrzne i wykończenia - balustrady i pochwyty – istniejące stalowe, do przebudowy, malowanie farbami chlorokauczukowymi. 8.Wykonanie instalacji oddymiania a) stolarka okienna: zaprojektowano okno oddymiające o wymiarach 104,5x158,5cm, o powierzchni czynnej oddymiania 0,79m2 (pow. geometryczna 1,66m2), w kolorze białym, otwierane siłownikiem. Uruchamianie okna oddymiającego automatycznie czujką dymu oraz ręcznie przyciskami. Wyposażenie okien istniejących  oznaczonych  w siłownik oraz w zestaw konsol do otwierania dla potrzeb instalacji oddymiania. drzwi wejściowe: aluminiowe profilowe, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone, w całości wypełnione panelami, o klasie odporności ogniowej EI30, drzwi o wymiarach 120/200cm, otwierane siłownikami. Wyposażenie drzwi zewnętrznych istniejących w siłownik do otwierania dla potrzeb instalacji oddymiania. napowietrzanie: Napowietrzanie realizowane będzie poprzez drzwi wewnętrzne o wymiarach 1,20x2,00m w świetle przejścia otwierane napędem typu DDS 54/500, a następnie za pomocą istniejącej stolarki: drzwi zewnętrzne o wymiarach 0,90x2,00m w świetle przejścia, otwierane napędem - okno o wymiarach 0,87x1,44m wyposażone w siłownik oraz w konsole do otwierania

Powierzchnia napowietrzania 2,40 m2.

4.Przebudowa części pomieszczeń w tym  korytarzy, sal, pomieszczeń biurowych, zabezpieczenie ppoż. ścian i stropów z wymianą pojedynczych grzejników centralnego ogrzewania

Szczegółowy zakres robót

I. Roboty rozbiórkowe: rozbiórka części ścianek działowych na parterze i piętrze, wykucie stolarki drzwiowej do wymiany, demontaż stolarki drzwiowej wraz z naświetlami, demontaż ścianki PVC przeszklonej (oznaczonych na rzutach kondygnacji), poszerzenie otworów w ścianach konstrukcyjnych, założenie belek stalowych C160 nad otworami w ścianach konstrukcyjnych, poszerzenie przejścia w korytarzu do szer. 1,31m, demontaż istniejącego wyłazu na poddasze, demontaż grzejników przy wejściu na klatkę schodową, wymiana grzejników na piętrze, częściowa rozbiórka posadzek i podkładów w miejscu wykonywania instalacji wodociągowej.  Ściana oddzielenia ppoż. przy łączniku o klasie odporności ogniowej REI 120 z zabezpieczeniem ppoż. dachu: Ława i ściana fundamentowa o szer. 20 cm żelbetowa z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą B500 SP ( zbrojenie pionowe 6 fi 10), zbrojenie poziome strzemiona 6 mm co 20 cm ze stali St0S, otulenie 50mm. Podkład z betonu C12/15 minimum gr.10 cm. Poziom posadowienia fundamentów -1.10 m. Izolacja pozioma – papa asfaltowa 2x lub folia, ściana oddzielenia pożarowego zewnętrzna z bloczków z betonu komórkowego gr. 18 cm odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej M5 – ściana wysunięta min. 30 cm poza lico ściany zewnętrznej, ściana wewnętrzna z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. Ściany działowe wypełnione izolacją z płyt z wełny mineralnej gr. 5 cm. Ściana wewnętrzna  z bloczków z betonu komórkowego gr. 18 cm na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Obudowa części istniejącej ściany płytami gipsowo-kartonowymi, drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI60 – aluminiowe w ścianie oddzielenia pożarowego, pas oddzielenia ppoż szerokości min. 1,0 m /oznaczony na rzucie dachu/ o klasie odporności ogniowej EI60 z płyt gipsowo-kartonowych gr. 2x1,25 cm, np. typu NIDA Ogień Plus, bezpośrednio pod przekryciem, tynki wewnętrzne gładkie – cementowo - wapienne kat. III, uzupełnienia i nowe. Gruntowanie tynków środkami wzmacniającymi podłoże, wyprawa gładzią gipsową, Malowanie – komunikacja farba olejna do wysokości 1,60 m, powyżej farba akrylowa.

Wymiana i przebudowa stolarki okiennej i drzwiowej  Wymiana drzwi wykucie istniejącej stolarki drzwiowej, wstawienie nowych drzwi dwuskrzydłowych, otwieranych na zewnątrz, drzwi PVC profilowe, fabrycznie wykończone, z wypełnieniem panelami oraz szklone, uzupełnienie tynków i malowania, wykonanie nawierzchni pochylni z kostki brukowej gr. 4 cm na podbudowie cem. – piaskowej lub z istniejących płytek betonowych chodnikowych.

Przebudowa stolarki drzwiowej w wiatrołapie Drzwi wewnętrzne  Pozostawia się istniejące naświetla górne nad drzwiami na całej szerokości, demontaż bocznego naświetla przy istniejących drzwiach, montaż nowego skrzydła rozwieranego oraz naświetla bocznego przy istniejących drzwiach jednoskrzydłowych z pozostawieniem istniejących naświetli górnych, stolarka PVC profilowa, fabrycznie wykończona, z wypełnieniem panelami oraz szklone, wg wykazu stolarki drzwiowej, szerokość drzwi po przebudowie 120 cm w świetle, typ stolarki – profile nieocieplone, ewentualne uzupełnienie tynków i malowania. Drzwi zewnętrzne Pozostawia się istniejące naświetla górne nad drzwiami na całej szerokości, demontaż bocznego naświetla przy istniejących drzwiach, montaż nowego skrzydła rozwieranego oraz naświetla bocznego przy istniejących drzwiach jednoskrzydłowych z pozostawieniem istniejących naświetli górnych, stolarka PVC profilowa,

fabrycznie wykończona, z wypełnieniem panelami oraz szklone, wg wykazu stolarki drzwiowej, szerokość drzwi po przebudowie 120 cm w świetle, typ stolarki – profile ocieplone ewentualne uzupełnienie tynków i malowania. Wymiana stolarki drzwiowej przy klatce wewnętrznej wykucie istniejącej stolarki drzwiowej, przesunięcie otworu drzwiowego: rozbiórka części ściany wraz z zamurowaniem otworu, wykucie bruzd pod nadproże,  osadzenie belek stalowych z ceowników C160, 2 szt. na nadproże, wstawienie nowych drzwi jednoskrzydłowych, otwieranych na zewnątrz, drzwi PVC profilowe, wyposażone w samozamykacz, uzupełnienie tynków i malowania piętro: wykucie istniejącej stolarki drzwiowej, wstawienie nowych drzwi jednoskrzydłowych, otwieranych na zewnątrz, drzwi PVC profilowe, fabrycznie wykończone, z wypełnieniem panelami oraz szklone, szer. skrzydła 90 cm, wyposażone w samozamykacz, uzupełnienie tynków i malowania. Montaż drzwi zewnętrznych na korytarzu– wykucie otworu pod projektowane drzwi, wykucie bruzd pod nadproże, osadzenie belek stalowych z ceowników C160, 2 szt. na nadproże, wstawienie nowych drzwi dwuskrzydłowych, otwieranych na zewnątrz, drzwi PVC profilowe, uzupełnienie tynków i malowania, Stolarka drzwiowa wewnętrzna w (komunikacja) wykucie istniejącej stolarki drzwiowej, wstawienie nowych jednoskrzydłowych, drzwi PVC profilowe, wyposażone w samozamykacz, uzupełnienie tynków i malowania. Wyposażenie istniejących drzwi w samozamykacze. wymiana wyłazu na poddasze demontaż istniejącego wyłazu, wyłaz o wym. 85x85 cm o izolacyjności i szczelności ogniowej EI15.  Przełożenie pojedynczych grzejników co.

5. Przebudowa instalacji elektrycznej w tym oświetlenia ewakuacyjnego oraz wykonanie sterowania i zasilania instalacji oddymiania.

Przebudowa instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych w obrębie wydzielonych klatek schodowych,

Wykonanie instalacji zasilającej systemu oddymiania, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na klatkach schodowych i korytarzach.

6. Przebudowę instalacji wodociągowej - instalacji hydrantowej.

Przebudowa instalacji hydrantowej – zaprojektowano hydrant Ø25 na kondygnacji parteru z zasilaniem z istniejącej instalacji w budynku.

7. Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) na korytarzach i klatkach schodowych zasilanie central oddymiania, instalację urządzeń i elementów systemu oddymiania i przewietrzania klatek schodowych nr 1 i 2, ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

1) Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjna) w POM. klatek schodowych, korytarzy, sal dydaktycznych i na zewnątrz.

Wykucie bruzd w cegle – 66,00m, rury winidurowe RKLG-P 22 mm układane p.t. w gotowych bruzdach -66m.

Przewody kabelkowe HDGS 67,00m.

Listwy elektroinstalacyjne z PCW – 101m

Przewody kabelkowe YDYp  -100m

Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie rur o śr. do 21mm – 14,00szt.

Oprawy oświetleniowe – 38,00 szt.

Zasilanie centrali RZN 4408-k instalacja oddymiania klatki schodowej nr 1 (północna).

Zasilanie centrali RZN 4408-k i instalacja oddymiania klatki schodowej nr 2 (południowa)

2) Zasilanie centrali RZN 4408-k instalacja oddymiania klatki schodowej nr 1 (północna)

wykucie bruzd – 60,00m

rury winidurowe o śr. do 20mm – 84m

przewody kabelkowe YDY -12m

Zainstalowanie central oddymiania  RZN 4408-k – 1 szt.

Przewód HDGs – 16,00m, przewód HTKSH – 21,00m, przewód YnTKSY-16,00m, ręczne ostrzegacze pożarowe 3 szt., układy sterowania elektrycznego siłownikami okna oddymiającego – 3 ukł.

3) Zasilanie centrali RZN 4408-k i instalacja oddymiania klatki schodowej nr 2 (południowa)

wykucie bruzd -52m

rury winidurowe -84m, przewody kabelkowe YDYp – 18,0,m, zainstalowanie centrali oddymiania RZN 4408-K – 1 szt.

Przewody HDGs – 18m, przewód HTKSH – 19m, przewód YnTKSY -14,00m, ręczne ostrzegacze pożarowe – 3,00szt, układy sterowania elektrycznego siłownikami okna oddymiającego, drzwi napowietrzających – 4 ukł.

2.	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych.

- Zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Uporządkowanie placu budowy.

- Dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty w celu weryfikacji przekazywanych informacji.

3. 	Wszystkie znaki towarowe w tym nazwy producentów, użyte w siwz i w załączonych do siwz materiałach i załącznikach są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych w każdym przypadku użycia znaku towarowego w SIWZ, wyjaśnieniach do SIWZ i załącznikach do SIWZ w szczególności w dokumentacji projektowej i załącznikach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne będzie musiał udowodnić równoważność oferowanego rozwiązania. Za rozwiązania równoważne zamawiający uzna takie, które będą spełniały wymagania dokumentacji projektowej oraz zapewnią osiągnięcie założonego w SIWZ i załącznikach efektu inwestycyjnego w zakresie jakości, trwałości i funkcjonalności oraz będą zgodne z normami wskazanymi w dokumentacji projektowej lub normami równoważnymi. W razie wątpliwości, co do równoważności zastosowanych przez wykonawcę rozwiązań zamawiający może powołać w tym zakresie biegłego. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga ich pisemnej akceptacji przez zamawiającego przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu zamówienia z ich wykorzystaniem.

4.	Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,

45.33.00.00-9 Roboty instalowane wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

5.	Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

- Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – 31.08.2016r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, tj:

1)  Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w  tym zakresie.

2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli udokumentuje się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową lub remontem lub modernizacją obiektu budowlanego kubaturowego. Wartość wykazanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 240.000zł brutto.

Przy ocenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia-nie spełnia na podstawie złożonego w ofercie dokumentu.

3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w  tym zakresie.

4) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w  tym zakresie.

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w  tym zakresie.

2. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia, wskazane w części VI SIWZ. Ocena spełniania warunków, dokonywana będzie w następujący sposób: spełnia/nie spełnia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, ze podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, należy przedłożyć:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w podpunkcie 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

1) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej.

- Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.

1)  Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w  rozdziale VI punkcie. 1. ppkt 1); w punkcie. 2. ppkt 1), punkcie 3 ppkt.1)  które powinny być przedstawione w oryginale.

2)  Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść.

3) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp –polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w punkcie 4 ppkt 3)  kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

5) Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.

6) Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

7) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

8) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii  dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub istnieją wątpliwości co do jej prawdziwości.

5. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne).

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców powinno być dołączone do oferty.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w rozdziale VI punkcie 2 podpunkt 2.  (to jest Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2)  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.2. podpunkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Z udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  Prawa zamówień publicznych.

Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

7. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składającego ofertę, w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert.

2) Wymienione powyżej dokumenty Wykonawca jest zobowiązany wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał.

3) Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, niepodlegających udostępnieniu.

4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym między innymi z zapisu art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z  2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

8. Informacja o ograniczeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

9. Ponadto Wykonawca obowiązany jest również przedłożyć:

1) Ofertę przetargową, której wzór stanowi załączniki - zał. nr 1 do niniejszej SIWZ.

Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w rozdziale X SIWZ.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazywać będą w formie:

- pisemnie na adres: Gmina Krasnobród ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród

- drogą elektroniczną na e-mail: um@krasnobrod.pl

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika.

3. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym, a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.krasnobrod.pl. w zakładce przetargi. Na stronie tej zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem.

6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

- Sylwester LIZUT – pdisnp. ds. inwestycji  (tel.: 84 6607691 do 2),

- Wymagania dotyczące wadium

1.Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,  w wysokości:

5.000,00zł słownie: pięć tysięcy złotych.

2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).

3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim oddział w Krasnobrodzie Nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 rachunek pomocniczy DEPOZYT Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym w tytule przelewu należy wpisać:

„Wadium – przetarg I 271.4.2015”.

Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub dołączyć do oferty.

5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:

- gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych;

- okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ;

- gwarancja będzie gwarancją bezwarunkową;

- gwarancja będzie złożona w formie oryginału.

6.  Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem  zamówień publicznych, a w szczególności spełnia odpowiednio wymagania wskazane w pkt 5 rozdziału VIII Wymagania dotyczące wadium SIWZ.

IX. Termin związania ofertą.

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

1.	Wykonawca może złożyć ofertę wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2.	Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.	Ofertę lub oferty należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.	Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być:

- zaadresowana na adres zamawiającego,

oznakowana: ”OFERTA – przetarg  I  271.9.2015.  Nie otwierać przed 21.09.2015 r. godz. 10:10”.

- opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

5.	Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. Wymaga się złożenia podpisu na każdej stronie formularza ofertowego (wg załącznika Nr 1).

- Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

- Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

6. 	Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 5. powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 roku Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.).

7.	Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. 	Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie

Miejsce: Sekretariat Urzędu,  (parter)

Data: do dnia 21.09.2016r. do godz. 10:00

- W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego we wskazanym terminie i na adres wskazany w pkt. 1.

Decydujące  znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt. 1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie

Miejsce: sala narad  (parter)

Data: dnia 21.09.2016r. o godz. 10:10

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.	Wykonawca oblicza i podaje w formularzu ofertowym całkowitą ryczałtową cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ  (rozdział opis przedmiotu zamówienia) tj. dokumentacji projektowej oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

2.	Wykonawca wyliczając ryczałtową cenę ofertową obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu umowy i niezbędne do jego należytego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:

- Koszty sporządzenia planu BIOZ.

- Koszty poboru energii elektrycznej na czas budowy.

- wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z postanowień dokumentacji projektowej, oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych SIWZ, umową i dokumentacją projektową,

- koszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy oraz organizacją i utrzymaniem zaplecza budowy,

- koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy

- koszty zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej,

- koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy i dozorem budowy,

- koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań,

- koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- koszty związane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i przekazaniem do utylizacji ewentualnych odpadów,

- koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego,

- koszty wynikające z udzielonej gwarancji, w tym przeglądy gwarancyjne i przeglądy serwisowe w okresie gwarancyjnym,

- należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT - dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT.

3.	Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

4.    Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.	Zamawiający oceni złożone oferty wg następujących kryteriów oceny ofert.

Cena: waga kryterium:90 %

Warunki gwarancji: waga kryterium: 10%

2.	Sposób obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach oceny ofert

PUNKTACJA W KRYTERIUM CENY (Kryterium proporcjonalne)

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów- 90. Punktacja dla pozostałych ofert zostanie przeliczona wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Punktacja w kryterium „Cena” zostanie wyliczona w oparciu o „wzór  prosty”:

Do obliczenia wartości punktowej złożonych oferty, w zakresie kryterium ceny, przyjmuje się następujący sposób:

Ustalona waga kryterium – wartość maksymalnej liczby punktów, jaka może być przyznana w ramach kryterium ceny – 90 pkt.

Wyznaczenia wartości punktów dokonywane będą następująco:

1) Jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystną lub równa się ofercie najmniej korzystniej – otrzymuje ona 0 pkt.

2) Jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów – równą wadze kryterium – 90 pkt.

3) Jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium to jest po 90 pkt.

Jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią (pomiędzy ofertą najmniej korzystną
a najkorzystniejszą) – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:

W1obliczana = ((Xmax - Xobliczana) / (Xmax - Xmin)) * Wmax

W1obliczana – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć.
Wmax – waga kryterium ceny – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana
w kryterium ceny. 
Xmin – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców.
Xmax – wartość najwyższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców.
Xobliczana – wartość ceny obliczanej oferty.

PUNKTACJA W KRYTERIUM - WARUNKI GWARANCJI  (kryterium dokładne)

UWAGA: Kryterium WARUNKI GWARANCJI będzie aktywne w toku aukcji elektronicznej – każdy z wykonawców w trakcie trwania aukcji może wprowadzać zmiany w zakresie zaproponowanego okresu gwarancji.

W kryterium warunki gwarancji punktowany będzie ustalony w ofercie termin gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę który musi zostać podany w pełnych okresach rocznych. Ustalona waga kryterium – wartość maksymalnej liczby punktów, jaka może być przyznana w ramach kryterium warunki gwarancji – 10 pkt.

Przyznana liczba punktów kryterium okres gwarancji = W2

| OKRES GWARANCJI (podany w pełnych okresach rocznych) | Punktacja W2 |
| --- | --- |
| Gwarancja 5 lat (minimalna) | 0 pkt |
| Gwarancja 6 lat | 5 pkt |
| Gwarancja 7 lat | 10 pkt |

3. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie i o takich samych warunkach gwarancji do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. W przypadku składania ofert dodatkowych możliwe będzie złożenie przez Wykonawcę oferty w którym jedyną dopuszczalną zmianą treści oferty będzie wyłącznie jej cena.

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:

- Przed podpisaniem umowy:

- Przedłożyć dowód osobisty – w przypadku, gdy wykonawcą jest osobą fizyczną.

- Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach wskazanych w rozdziale XV specyfikacji;

c)  Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2) 	Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim oddział w Krasnobrodzie  Nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 rachunek pomocniczy DEPOZYT tytułem:  „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – przetarg I  271.4.2015”.

3.	W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem, za termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, ze jest zgodne z prawem zamówień publicznych oraz zawieraną umową w szczególności 100 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, nie krótszy niż termin realizacji umowy obejmujący:

- okres przewidziany umową na wykonanie przedmiotu zamówienia;

- okres przewidziany umową na odbiór końcowy przedmiotu umowy;

- okres 30 dni przewidziany w przepisach art. 151 ust. 1 ustawy liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na odbiór przedmiotu zamówienia;

5. 	Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

6.	Zabezpieczenie wniesione w formach wskazanych w pkt .4 powinno zawierać zapisy, z których wynika, że gwarancja w zakresie 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest ważna (wskazanie konkretnej daty) nie krócej niż przewidziany okres rękojmi plus okres 15 dni przewidziany w przepisach art. 151 ust. 1 ustawy

7. 	W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dokument zabezpieczenia należy złożyć za pismem przewodnim w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.	Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 3.

3.	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści w zakresie:

1) Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Zamawiający na podstawie art. l44 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych Przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

a) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, w przypadku:

- śmierci,

- rozwiązania stosunku pracy,

- utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia,

-  choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,

- innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy,

skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwe na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby. Wniosek, o którym mowa w zdaniu powyżej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu.

b) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu

zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłączcie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy i tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasobach Wykonawca powoływał się, na Zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż Wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

c) zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach:

- w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, to jest niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: o charakterze niezależnym od stron, którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, silne wiatry, obfite opady

atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, na podstawie prowadzonego przez wykonawcę dziennika pogody, inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru.

3) inne zmiany niż wymienione w podpunktach od a do c w następujących sytuacjach:

a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej

w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;

b) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

5) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 3. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

XVII. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu oraz informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu.

1.	Zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu spowoduje niespełnienie następujących wymagań:

1)	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

2) 	Termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania niniejszej umowy;

3) 	Umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

4) 	Umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej projektem, dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi;

5) 	Brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie roboty do wysokości cen ofertowych Wykonawcy;

6) 	Umowa nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy, szczegółowego zakresu wykonywanych przez niego robót lub terminu ich wykonania a także warunków płatności wymagalnych wobec podwykonawcy należności.

2. 	Obowiązkowi przedkładania zamawiającemu nie podlegają umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 5 000zł słownie: pięć tysięcy złotych.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1.  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także  innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.  Odwołanie

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

b) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

c) Odrzucenia oferty odwołującego.

2) 	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) 	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

4) 	Odwołanie wnosi się w terminie  5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

5) 	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

6) 	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4) i 5). wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

3. 	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt. 2.

4.	Skarga do sądu

1) 	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2) 	Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

3) 	Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem

4) 	Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenia  zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

5)  	W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami

XIX. Inne informacje

Zamawiający:

- nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

- nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

Zał. Nr 1 - Wzór formularza oferty

Zał. Nr 2 - Wzór umowy

Zał. Nr3 - Dokumentacja projektowa dla zamówienia  „Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Krasnobrodzie przy ul. Lelewela 37 do wymogów ochrony przeciwpożarowej w zakresie zawartym w decyzji Nr PZ-5580/8-7/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku.

XX. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli w terminie przewidzianym na złożenie ofert zostaną  złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu.

W zaproszeniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający poinformuje wykonawców o:

1) pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji;

2) minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;

3) terminie otwarcia aukcji elektronicznej;

4) terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;

5) sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.

3. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie będzie krótszy niż  2 dni robocze od dnia

przekazania zaproszenia, o którym mowa w punkcie 2.

4. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie

postąpień na punktowa ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przez ofertę przed otwarciem aukcji elektronicznej.

5. Postąpienia, pod rygorem nieważności, wykonawca składa opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco będzie przekazywał każdemu wykonawcy informacje o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej Zamawiający nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców którzy zostaną zarejestrowani na portalu aukcyjnym przez Zamawiającego.

7. Oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.

8. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji

przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną.

9. Zamawiający zamknie aukcję elektroniczną:

1) w terminie określonym w ogłoszeniu;

2) jeżeli w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia lub

3) po zakończeniu ostatniego, ustalonego w ogłoszeniu etapu.

10. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej zamawiający poda, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.

11. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie w postępowaniu, w którym ma być przeprowadzona aukcja elektroniczna, wcale nie muszą brać w niej udziału.

Mogą zdecydować się na złożenie bardzo korzystnej oferty pisemnej i później już nie

zmieniać jej w toku aukcji elektronicznej. W takiej sytuacji ich oferty pisemne będą podlegały automatycznej ocenie w toku aukcji elektronicznej na równi z ofertami tych wykonawców, którzy zdecydują się „poprawić” swoje oferty składając kolejne postąpienia w toku aukcji. Udział w aukcji elektronicznej nie jest obowiązkowy – z tego powodu wykonawcy  biorący udział w postępowaniu nie muszą nawet dysponować podpisem elektronicznym choć oczywiście w takim przypadku sami pozbawiają się możliwości poprawienia ofert.

XXI.  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych.

1. Zamawiający rejestrując wykonawcę utworzy jego konto w systemie, umożliwiając mu udział w aukcji. Zamawiający zarejestruje wszystkich wykonawców, którzy złożą w postępowaniu oferty niepodlegające odrzuceniu. W systemie Zamawiający nie będzie rejestrował wykonawców wykluczonych lub wykonawców, których oferty będą odrzucone.

Loginy i hasła  dla Wykonawców zostaną wygenerowane  przez system automatycznie, a następnie przesłane wykonawcom – wraz z zaproszeniem do udziału w aukcji. Ze względów bezpieczeństwa, Zamawiający nie będzie znał haseł poszczególnych wykonawców.

2. Wprowadzone przez Zamawiającego informacje wykonawca będzie mógł prawo poprawić – jednakże na każdą zmianę Zamawiający będzie musiał wyrazić zgodę. O próbie dokonania zmiany danych Wykonawca  musi poinformować Zamawiającego przez system aukcyjny drogą mailową.

Za pośrednictwem systemu aukcyjnego Zamawiający będzie wysyłał wiadomości do zarejestrowanych wykonawców. Wiadomości będą wysyłane za pośrednictwem platformy – dlatego dostęp do nich wykonawcy uzyskają dopiero po załogowaniu się w systemie.

W celu zarejestrowania Wykonawcy Zamawiającemu muszą przez Wykonawcę zostać podane niżej wymienione informacje:

Pola główne

e-mail:

adres

ulica:

numer domu:

numer mieszkania (jeśli dotyczy):

kod pocztowy:

miasto:

adres korespondencyjny

ulica:

numer domu:

numer mieszkania (jeśli dotyczy):

kod pocztowy:

miasto:

imiona i nazwiska osób uprawnionych do składania ofert w imieniu wykonawcy:

Na listę osób uprawnionych Zamawiający może wpisać  wszystkie osoby, które są uprawnione do składania ofert w imieniu wykonawcy.

3. W przypadku gdy Wykonawca zdecyduje się, aby w aukcji elektronicznej postąpienia składały inne osoby, niż te, które składały oferty w przetargu wykonawca powinien przesłać odpowiednie dokumenty (pełnomocnictwa lub oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictw) w terminie  który umożliwi Zamawiającemu dokonanie odpowiednich zmian w wykazie osób uprawnionych. Terminem takim będzie jeden dzień przed otwarciem aukcji.

4. Złożone przez wykonawców oferty pisemne w przetargu określają warunki wyjściowe, które następnie będą mogły zostać poprawione w toku aukcji elektronicznej.

Oferty te, podobnie jak wszystkie postąpienia składane w aukcji, będą przeliczone na wartość punktową. Zamawiający  wprowadzi oferty pisemne do systemu. Wprowadzanie ofert, polega na wpisywaniu odpowiednich, zaproponowanych przez wykonawców wartości w kryterium ceny oraz w kryterium warunki gwarancji.

5. Faza dogrywki. Zamawiający zastosuje rozwiązanie umożliwiające przedłużenie aukcji na wypadek, gdyby dwie lub większa liczba ofert otrzymały jednakową i jednocześnie najwyższą wartość punktową. Zamawiający w takiej sytuacji przewiduje, że w aukcji elektronicznej zostanie zastosowana tzw. dogrywka. Dzięki temu w przypadku gdy w momencie upływu terminu zamknięcia aukcji elektronicznej dwie oferty miałyby uzyskać lub więcej ofert miałoby uzyskać taką samą, a jednocześnie najwyższą punktację, aukcja nie zostanie zamknięta, lecz będzie przedłużona o czas wskazany przez zamawiającego (uruchomiona zostanie faza tzw. dogrywki). Po uruchomieniu fazy tzw. dogrywki nowe postąpienia nie będą powodowały przedłużenia aukcji. Aukcja zostanie ostatecznie zamknięta wraz z upływem czasu dogrywki niezależnie od tego, czy zostaną, czy też nie zostaną złożone nowe postąpienia. Jedynie w sytuacji gdy nowe postąpienia ponownie uzyskają jednakową, a przy tym najwyższą liczbę punktów, zostanie uruchomiony kolejny, identyczny czas dogrywki.

6. Niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia wykonawcy obowiązani są do zalogowania się na platformie aukcyjnej prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych, a także do potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych przez zamawiającego. Wykonawcy będą zobowiązani do wykorzystania w tym celu z systemu przesyłania wiadomości na platformie elektronicznej – za pomocą polecenia „wyślij wiadomość do zamawiającego”.

7. Sposób składania postąpień w toku aukcji elektronicznej:

- W toku aukcji elektronicznej wykonawcy składają oferty elektroniczne, pozostając w trybie bezpośredniego połączenia ze stroną internetową https://aukcje.uzp.gov.pl,

- Składanie ofert jest możliwe wyłącznie po zalogowaniu się w systemie aukcyjnym,

- Składanie ofert odbywa się z poziomu zakładki: „moje aukcje”, w widoku „oferta”,

- W celu wprowadzenia postąpienia należy nacisnąć polecenie „złóż postąpienie” znajdujące się obok kryterium oceny, a następnie wprowadzić oferowane warunki oferty i nacisnąć „zmień”,

- System wskazuje przewidywalną punktację, jaką uzyska oferta po wprowadzonych zmianach; czynność wprowadzania zmian w ofercie można ponawiać aż do uzyskania odpowiedniej punktacji,

- Wprowadzone zmiany należy zaakceptować za pomocą polecenia „zapisz”,

- Należy pobrać i zapisać na dysku dokument opisujący postąpienie (dokument w formacie PDF), a następnie nacisnąć polecenie „dalej”,

- Poza systemem aukcyjnym należy podpisać dokument opisujący postąpienie z wykorzystaniem oprogramowania służącego do składania podpisu (oprogramowanie dostarczane przez wystawcę podpisu) – podpis w formacie XAdES,

- W systemie aukcyjnym należy nacisnąć polecenie „wybierz plik”, a następnie wskazać plik podpisu postąpienia (plik w formacie XAdES) i nacisnąć przycisk „wyślij”.

8. Czas systemowy. Na platformie aukcyjnej udostępnianej przez UZP wyświetlany jest tzw. czas systemowy w lewej części ekranu − AKTUALNY CZAS. Ten czas jest decydujący dla oceny momentu dokonywania poszczególnych czynności, w tym również dla oceny, czy dana oferta została złożona przed zamknięciem aukcji elektronicznej. Pozwala to uniknąć problemów związanych z niejednolitością czasów ustawionych na komputerach poszczególnych uczestników aukcji.

9. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych.

Do przeprowadzenia aukcji elektronicznej użyte będzie specjalistyczne oprogramowanie

(elektroniczny formularz zamieszczony na stronie internetowej, umożliwiający wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną), które z jednej strony umożliwia wykonawcom składanie kolejnych, korzystniejszych postąpień, a z drugiej strony, dokonuje automatycznego obliczenia punktacji i klasyfikuje oferty wykonawców. Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie na przygotowanej przez Urząd Zamówień Publicznych platformie aukcyjnej.

10. Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędne do przeprowadzenia aukcji elektronicznej:
1) komputer klasy PC,
2) system operacyjny Windows lub Linux,
3) łącze internetowe,
4) przeglądarki:

Przed rozpoczęciem korzystania z systemu Wykonawca musi upewnić się, jaką przeglądarką dysponuje, oraz, w razie potrzeby musi  zainstalować jedną z przeglądarek rekomendowanych do korzystania z systemu aukcyjnego.

Lista zalecanych przeglądarek internetowych:

- Mozilla Firefox - http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/

- Opera - http://www.opera.com/download/

- Google Chrome - http://www.google.pl/chrome

Zalecane jest używanie najnowszych wersji ww. przeglądarek.

5) program do odczytu plików w formacie PDF,
6) ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego oraz oprogramowanie służące do składania podpisu elektronicznego.

Ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga, aby postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej składane były pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Podpis elektroniczny – zgodnie z definicją zapisaną w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.)

to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone

lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis

elektroniczny. Bezpieczny podpis elektroniczny natomiast to taki podpis elektroniczny,

który:

a) Jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej podpis,

b) Jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,

c) Jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany przez kwalifikowany podmiot certyfikujący – wpisany do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.

Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, powinni dostarczyć zamawiającemu wzór takiego podpisu. Zamawiający ma następnie obowiązek przekazać taki wzór podpisu do administratora systemu UZP (kontaktując się z nim za pośrednictwem infolinii technicznej nr 22 852 60 80 najpóźniej na 2 tygodnie przed otwarciem aukcji). Zapewnia to prawidłową obsługę podpisu w toku aukcji elektronicznej.

XXII. Informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji

elektronicznej.

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli w terminie przewidzianym na złożenie ofert zostaną  złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Zamawiający zgodnie z art.91a ust.3 zastosuje w kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej oba kryteria określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to jest kryterium ceny oraz kryterium warunki gwarancji.

W ramach kryterium ceny i kryterium warunki gwarancji system aukcyjny porówna zaoferowane przez wykonawców wartości, przyznając im odpowiednie wartości punktowe proporcjonalnie, według określonego wzoru matematycznego to jest wzoru prostego oraz wartości punktowe według kryterium dokładnego. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

opracował:

zatwierdził:

Zał. nr 1 do SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OFERTA |
| --- | --- |

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36

22-440 Krasnobród

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu ograniczonym na wykonanie robót budowlanych:

Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Krasnobrodzie przy ul. Lelewela 37 do wymogów ochrony przeciwpożarowej w zakresie zawartym w decyzji Nr PZ-5580/8-7/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku.

MY NIŻEJ PODPISANI

________________________________________________________________________________

(imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu i na rzecz

________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1.	SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie zamówienia pn. Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Krasnobrodzie przy ul. Lelewela 37 do wymogów ochrony przeciwpożarowej w zakresie zawartym w decyzji Nr PZ-5580/8-7/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku.

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. Przyjęliśmy do wiadomości, że Zamawiający zalecił dokonanie wizji lokalnej w terenie.

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

3.	OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto:

| Zamówienie | Cena netto | VAT w zł | Cena brutto | Cena brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (2+3) | 5 |
| Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Krasnobrodzie przy ul. Lelewela 37 do wymogów ochrony przeciwpożarowej w zakresie zawartym w decyzji Nr PZ-5580/8-7/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku. |  |  |  |  |

i jednocześnie zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:

  - 31.08.2016r.

oraz oferujemy gwarancję na przedmiot zamówienia w okresie:

  - 5 lat

  - 6 lat

  - 7 lat

4.	ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.	AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. 	UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.	WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

tel. ____________________, fax ___________________, e-mail: ________________________

9. OFERTĘ niniejszą składamy na ______ kartkach.

__________________ dnia ___________ 2015 roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

W celu zarejestrowania nas jako Wykonawcę na Portalu Aukcyjnym UZP podajemy Zamawiającemu niżej wymienione informacje:

Pola główne

e-mail:

adres

ulica:

numer domu:

numer mieszkania (jeśli dotyczy):

kod pocztowy:

miasto:

adres korespondencyjny

ulica:

numer domu:

numer mieszkania (jeśli dotyczy):

kod pocztowy:

miasto:

imiona i nazwiska osób uprawnionych do składania ofert w imieniu wykonawcy:

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

# Footnotes

Zaznaczyć właściwe.

Zaznaczyć właściwe