Biłgoraj  dnia 2017.03.08

USŁUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE

ELEKTRYKA i ENERGETYKA

Michał MARKOWICZ

ul. Chłodna 44, 23-400 Biłgoraj.

Zgoda na wprowadzenie zamiennych

rozwiązań projektowych

w projekcie budowlanym i wykonawczym

branży elektrycznej oraz w SSTWiORB.

Na wniosek inwestora - Gminy Krasnobród ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród wyrażam zgodę za zamianę przyjętych rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji pod nazwą:

BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. KRASNOBRÓD UL. ŁĄKOWA W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI  opracowanym przez USŁUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE ELEKTRYKA i ENERGETYKA Michał MARKOWICZ ul. Chłodna 44, 23-400 Biłgoraj dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego  na realizację inwestycji opisanej w/w dokumentacją projektową.

wprowadzane zmiany ujęto  w poniższej  tabeli

| Lp. | W dokumentacji projektowej pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. KRASNOBRÓD UL. ŁĄKOWA W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI jest: | W dokumentacji projektowej pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. KRASNOBRÓD UL. ŁĄKOWA W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI Powinno być: |
| --- | --- | --- |
|  | ZMIANA PIERWSZA |
| 1 | Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Projekt wykonawczy BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. KRASNOBRÓD UL. ŁĄKOWA W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI Str. 7 punkt 4. W projekcie jest: Oprawy Magnolia LED 48 z Rosa należy montować na słupach cylindrycznych wysięgnikowych ST S-60C wraz z wysięgnikiem 1m według rysunku. | W projekcie wykonawczym BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. KRASNOBRÓD UL. ŁĄKOWA W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI Str. 7 punkt 4. powinno być: Wymagane parametry opraw oświetleniowych typu LED - strumień świetlny z oprawy min 4250lm, moc nie większa niż 41W. Prąd zasilania diody nie większy niż 500mA. - Efektywność strumienia oprawy mion 1041m/w - szczelność oprawy min IP66 - czas świecenia min 100 000 godzin - oprawy LED z redukcją mocy redukcja do 50% strumienia świetlnego w godzinach 23:00 – 5:00. - klosz oprawy wykonany z szkła hartowanego (odporność na uderzenia min. IK08). - ochrona przed porażeniem – I lub II klasy ochronności, - korpus i układ optyczny oprawy – odlew ciśnieniowy z aluminium w całości, malowane proszkowo lub anodowane, - temperatura barwy emitowanego światła w zakresie 3700 – 4000 K. - gwarancja producenta na całą oprawę nie krótsza niż 5 lat. - współczynnik oddawania barw (CRI) nie mniejszy niż 70. - układ zasilający oprawę – zasilacz elektroniczny mikroprocesorowy zabezpieczający przed zwarciem lub rozwarciem diody pozwalający na pracę oprawy przy zwarciu lub awarię jednej diody. - oprawa posiadająca certyfikat CE oraz ENEC lub innej instytucji certyfikującej - zabezpieczenie termiczne, z czujnikiem temperatury w przypadku przekroczenia przez oprawę temperatury krytycznej. - oprawy i słupy w jednym kolorze. |
|  | ZMIANA DRUGA |
| 2 | Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Projekt wykonawczy BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. KRASNOBRÓD UL. ŁĄKOWA W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI Str. 8 punkt 6. W projekcie jest: szczelność oprawy min. IP 66, • II klasa ochronności, • temperatura barwy emitowanego światła w zakresie 3500K, • żywotność min. 50 000h, • gwarancja producenta na całą oprawę ≥ 5 lat, • współczynnik oddawania barw (CRI) >= 80, • Oprawa w kolorze szarym. | W projekcie wykonawczym BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. KRASNOBRÓD UL. ŁĄKOWA W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI Str. 8 punkt 6. powinno być Wymagane parametry opraw oświetleniowych typu LED - strumień świetlny z oprawy min 4250lm, moc nie większa niż 41W. Prąd zasilania diody nie większy niż 500mA. - Efektywność strumienia oprawy mion 1041m/w - szczelność oprawy min IP66 - czas świecenia min 100 000 godzin - oprawy LED z redukcją mocy redukcja do 50% strumienia świetlnego w godzinach 23:00 – 5:00. - klosz oprawy wykonany z szkła hartowanego (odporność na uderzenia min. IK08). - ochrona przed porażeniem – I lub II klasy ochronności, - korpus i układ optyczny oprawy – odlew ciśnieniowy z aluminium w całości, malowane proszkowo lub anodowane, - temperatura barwy emitowanego światła w zakresie 3700 – 4000 K. - gwarancja producenta na całą oprawę nie krótsza niż 5 lat. - współczynnik oddawania barw (CRI) nie mniejszy niż 70. - układ zasilający oprawę – zasilacz elektroniczny mikroprocesorowy zabezpieczający przed zwarciem lub rozwarciem diody pozwalający na pracę oprawy przy zwarciu lub awarię jednej diody. - oprawa posiadająca certyfikat CE oraz ENEC lub innej instytucji certyfikującej - zabezpieczenie termiczne, z czujnikiem temperatury w przypadku przekroczenia przez oprawę temperatury krytycznej. - oprawy i słupy w jednym kolorze. |
|  | ZMIANA TRZECIA |
| 3 | Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE ULICA ŁĄKOWA W KRASNOBRODZIE Str. 4 punkt Oprawy oświetleniowe jest: Oprawa LED przeznaczona do oświetlenia dróg, przystosowana do mocowania na wysięgniku. Korpus lampy, a także osłona i korpus osprzętu wykonany z tworzywa odpornego na UV wzmocnionego włóknem szklanym, klosz z poliwęglanu odpornego na UV, szczelnie połączony z korpusem. Układ optyczny wykonany z polerowanego aluminium. Oprawa wyposażona w filtr umożliwiający oddychanie. Zasilacz oprawy z zamontowanym kompletnym osprzętem elektrycznym, napięcie zasilania 230VAC, współczynnik mocy > 0,85, szczelność oprawy min. IP 66, II klasa ochronności, temperatura barwy emitowanego światła w zakresie 3500K, żywotność min. 50 000h, gwarancja producenta na całą oprawę ≥ 5 lat. współczynnik oddawania barw (CRI) >= 80, Oprawa w kolorze szarym. Całość opraw winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. | W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - OŚWIETLENIE ULICZNE ULICA ŁĄKOWA W KRASNOBRODZIE Str. 4 punkt Oprawy oświetleniowe powinno być: Wymagane parametry opraw oświetleniowych typu LED - strumień świetlny z oprawy min 4250lm, moc nie większa niż 41W. Prąd zasilania diody nie większy niż 500mA. - Efektywność strumienia oprawy mion 1041m/w - szczelność oprawy min IP66 - czas świecenia min 100 000 godzin - oprawy LED z redukcją mocy redukcja do 50% strumienia świetlnego w godzinach 23:00 – 5:00. - klosz oprawy wykonany z szkła hartowanego (odporność na uderzenia min. IK08). - ochrona przed porażeniem – I lub II klasy ochronności, - korpus i układ optyczny oprawy – odlew ciśnieniowy z aluminium w całości, malowane proszkowo lub anodowane, - temperatura barwy emitowanego światła w zakresie 3700 – 4000 K. - gwarancja producenta na całą oprawę nie krótsza niż 5 lat. - współczynnik oddawania barw (CRI) nie mniejszy niż 70. - układ zasilający oprawę – zasilacz elektroniczny mikroprocesorowy zabezpieczający przed zwarciem lub rozwarciem diody pozwalający na pracę oprawy przy zwarciu lub awarię jednej diody. - oprawa posiadająca certyfikat CE oraz ENEC lub innej instytucji certyfikującej - zabezpieczenie termiczne, z czujnikiem temperatury w przypadku przekroczenia przez oprawę temperatury krytycznej. - oprawy i słupy w jednym kolorze. |
|  | ZMIANA CZWARTA |
| 4 | Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Projekt budowlany BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. KRASNOBRÓD UL. ŁĄKOWA W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI Str. 7 punkt 4. Linia kablowa oraz oprawa oświetleniowa jest: Oprawy Magnolia LED 48 z Rosa należy montować na słupach cylindrycznych wysięgnikowych ST S-60C wraz z wysięgnikiem 1m według rysunku. | W projekcie budowlanym BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. KRASNOBRÓD UL. ŁĄKOWA W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI Str. 7 punkt 4. Linia kablowa oraz oprawa oświetleniowa powinno być: Wymagane parametry opraw oświetleniowych typu LED - strumień świetlny z oprawy min 4250lm, moc nie większa niż 41W. Prąd zasilania diody nie większy niż 500mA. - Efektywność strumienia oprawy mion 1041m/w - szczelność oprawy min IP66 - czas świecenia min 100 000 godzin - oprawy LED z redukcją mocy redukcja do 50% strumienia świetlnego w godzinach 23:00 – 5:00. - klosz oprawy wykonany z szkła hartowanego (odporność na uderzenia min. IK08). - ochrona przed porażeniem – I lub II klasy ochronności, - korpus i układ optyczny oprawy – odlew ciśnieniowy z aluminium w całości, malowane proszkowo lub anodowane, - temperatura barwy emitowanego światła w zakresie 3700 – 4000 K. - gwarancja producenta na całą oprawę nie krótsza niż 5 lat. - współczynnik oddawania barw (CRI) nie mniejszy niż 70. - układ zasilający oprawę – zasilacz elektroniczny mikroprocesorowy zabezpieczający przed zwarciem lub rozwarciem diody pozwalający na pracę oprawy przy zwarciu lub awarię jednej diody. - oprawa posiadająca certyfikat CE oraz ENEC lub innej instytucji certyfikującej - zabezpieczenie termiczne, z czujnikiem temperatury w przypadku przekroczenia przez oprawę temperatury krytycznej. - oprawy i słupy w jednym kolorze. |
|  | ZMIANA PIĄTA |
| 5 | Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Projekt budowlany BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. KRASNOBRÓD UL. ŁĄKOWA W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI Str. 8 punkt 6. Oprawy oświetleniowe jest: szczelność oprawy min. IP 66, • II klasa ochronności, • temperatura barwy emitowanego światła w zakresie 3500K, • żywotność min. 50 000h, • gwarancja producenta na całą oprawę ≥ 5 lat, • współczynnik oddawania barw (CRI) >= 80, • Oprawa w kolorze szarym. | W projekcie budowlanym: Projekt budowlany BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. KRASNOBRÓD UL. ŁĄKOWA W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI Str. 8 punkt 6. powinno być: Wymagane parametry opraw oświetleniowych typu LED - strumień świetlny z oprawy min 4250lm, moc nie większa niż 41W. Prąd zasilania diody nie większy niż 500mA. - Efektywność strumienia oprawy mion 1041m/w - szczelność oprawy min IP66 - czas świecenia min 100 000 godzin - oprawy LED z redukcją mocy redukcja do 50% strumienia świetlnego w godzinach 23:00 – 5:00. - klosz oprawy wykonany z szkła hartowanego (odporność na uderzenia min. IK08). - ochrona przed porażeniem – I lub II klasy ochronności, - korpus i układ optyczny oprawy – odlew ciśnieniowy z aluminium w całości, malowane proszkowo lub anodowane, - temperatura barwy emitowanego światła w zakresie 3700 – 4000 K. - gwarancja producenta na całą oprawę nie krótsza niż 5 lat. - współczynnik oddawania barw (CRI) nie mniejszy niż 70. - układ zasilający oprawę – zasilacz elektroniczny mikroprocesorowy zabezpieczający przed zwarciem lub rozwarciem diody pozwalający na pracę oprawy przy zwarciu lub awarię jednej diody. - oprawa posiadająca certyfikat CE oraz ENEC lub innej instytucji certyfikującej - zabezpieczenie termiczne, z czujnikiem temperatury w przypadku przekroczenia przez oprawę temperatury krytycznej. - oprawy i słupy w jednym kolorze. |

USŁUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE

ELEKTRYKA i ENERGETYKA

Michał MARKOWICZ

ul. Chłodna 44, 23-400 Biłgoraj