Załącznik  nr 9 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do placówek oświatowych podległych Gminie Krasnobród - Szkoła Podstawowa w  Majdanie Wielkim,  Szkoła Podstawowa w  Krasnobrodzie, Gimnazjum w Krasnobrodzie w ramach projektu „Podwyższenie kompetencji – kluczem do lepszego startu w przyszłość”

ICT –

| Drukarka 3 D – ……sztuk |  |
| --- | --- |
| Producent: ……………..…………………… Model: ………………………………………………. |
| Technologia druku | FDM (Fused Deposition Modeling) |
| Pole robocze | nie mniej niż (X,Y,Z):252 x 199 x 150 mm |
| Wymiary urządzenia | nie więcej niż: 52.8 x 44.1 x 41.0 cm |
| Waga | Maksymalnie 15 kg |
| Inne | - Rozdzielczość warstwy nie więcej niż: 100 mikronów (0.1 mm) - Dokładność pozycjonowania w osiach: XY – 11 mikronów, Z – 2.5 mikrona - średnica wykorzystywanego filamentu: 1.75 mm, - typ wykorzystywanego filamentu: PLA, Tough PLA - średnica dyszy drukującej: 0.4 mm - Materiał obudowy: stal malowana proszkowo i PC-ABS - Komora robocza otwarta - Autokalibracja platformy roboczej - Materiał platformy roboczej: nylon, elastyczna - Typ mocowania platformy roboczej: szkło z niebieską taśmą - Platforma robocza wyjmowana - Łatwo wymienna głowica drukująca mocowana na magnesach - Dysza drukująca ruchoma, automatycznie podnosząca się w celu skrócenia wolnych przejazdów - Automatyczne wykrywanie braku filamentu z możliwością jego uzupełnienia bez konieczności przerywania procesu druku - Sterowanie poprzez 3.5 calowy kolorowy panel LCD z rzeczywistym podglądem drukowanego modelu - Wbudowana kamera o minimalnej rozdzielczości 320x240 - monitorowanie procesu wydruku na urządzeniach mobilnych i ekranie komputera - Komunikacja drukarki poprzez Port USB, Port Ethernet oraz Wi-Fi - Wbudowany dysk twardy co najmniej 1 GB - Zasilanie: 100-240V, AC; 5,4-2,2A; 50/60HZ; 0.76-0.43 A - obsługiwane typy plików: STL; OBJ; THING, X3G - obsługiwany system operacyjny: Windows 7,10, Mac OS (10.9+) - dedykowane autorskie oprogramowanie producenta do zainstalowania na dowolnej ilości stanowisk komputerowych oraz na urządzeniach mobilnych typu smartphone, tablet - bezpłatne aktualizacje firmware i oprogramowania |
| Gwarancja | Min. 24 msc |

| Urządzenie do zbierania odpowiedzi |  |
| --- | --- |
| Producent: ……………..…………………… Model: ………………………………………………. |
| Technologia | Technologia radiowa |
| Zasięg | Min. 55m |
| Komunikacja z odbiornikiem | Radiowa z diodą LED potwierdzającą dotarcie odpowiedzi do odbiornika |
| Waga pilota | Max.20gr |
| Przyciski | 6 przycisków, odpowiedzi przesyłane automatycznie |
| Wyświetlacz | Dioda LED potwierdzającą odbiór odpowiedzi |
| Bateria | CR 2032 1 sztuka, żywotność baterii min 1 rok |
| Certyfikaty | CE, FCC, Industry Canada Certified |
| Oprogramowanie | Flow, TurningPoint |
| W zestawie | Min 32 piloty i odbiornik RF |
| Funkcje pilota | Testy typu Prawda/Fałsz, Test wielokrotnego wyboru, test jednokrotnego wyboru |
| Przeznaczenie systemu | Dla małych, średnich i dużych grup |

| Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne |
| --- |
| Producent: ……………..…………………… Model: ………………………………………………. |
| Typ urządzenia | Wielofunkcyjne, sieciowe, A4 |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Typ urządzenia | Wielofunkcyjne, sieciowe, A4 |
| Funkcje urządzenia | Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie |
| Technologia druku | Laserowa, elektrograficzna, kolorowa, w przestrzeni kolorów CMYK |
| Prędkość kopiowania formatu A4 | Minimum: 20 str./min. |
| Język drukowania | Minimum: PCL5, PCL6, Postscript 3. |
| Funkcja druku dwustronnego | W sposób automatyczny, za pomocą wbudowanego modułu dupleksu |
| Obsługiwane protokoły | Minimum: TCP/IP, IPP |
| Interfejsy | Przynajmniej: USB2.0), Ethernet 100Base-TX/10Base-T, IEEE802.11b/g/n |
| Czas nagrzewania urządzenia | Maksymalnie 30 sekund. |
| Czas wydruku pierwszej strony | Poniżej 14 sekund w czerni i w kolorze |
| Środowisko systemowe | Windows Vista/7/8, Server2003/2008/2012 (32bit/64bit), Mac OS i nowsze |
| Typ skanera | Urządzenie musi być wyposażone w skaner płaski-szybowy oraz w automatyczny podajnik oryginałów |
| Technologia skanera | CIS |
| Pojemność podajnika oryginałów | Minimum: 35 arkuszy |
| Prędkość skanowania | Minimum: 12 str./ min. w kolorze |
| Rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 dpi. |
| Protokoły skanowania | FTP, SMB, SMTP |
| Formaty skanowania | TIFF, JPEG, PDF |
| Pamięć operacyjna RAM | 256MB |
| Obsługiwany formaty papieru | A4, A5, |
| Obsługiwana gramatura | W zakresie nie mniejszym niż 60 – 160 g/m2 |
| Obsługiwana pojemność wejściowa | Wymagana pojemność wejściowa na papier minimum 250 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa na papier | Minimum 150 arkuszy. |
| Waga | Nie więcej niż: 30kg |
| Wymogi środowiskowe | Wymagane są następujące parametry poboru energii: - Dopuszczalny pobór energii podczas pracy: maksymalnie 1300 W. - Dopuszczalny pobór energii podczas trybu uśpienia: maksymalnie 2,7 W. Wymagane są następujące parametry emisji hałasu: - Dopuszczalna emisja hałasu podczas pracy: maksymalnie 64 dB(A). Dopuszczalna emisja hałasu podczas trybu czuwania: maksymalnie 40 dB(A). |
| Opcje dodatkowe | Urządzenie musi posiadać możliwość przyszłej rozbudowy pojemności wejściowej na papier o dodatkową kasetę o pojemności 500 arkuszy formatu A4 każda. |
| Materiały eksploatacyjne | Materiały dostarczone z urządzeniem pozwalające na wydrukowanie nie mniej niż 1000 stron A4 kolorowych zgodnie z normą ISO/IEC 19798 |

| Wizualizer |  |
| --- | --- |
| Producent: ……………..…………………… Model: ………………………………………………. |
| Matryca | 1/3” CMOS 8 Mpx |
| Rozdzielczość | XGA/SXGA/HD 720P/FULL HD 1080P |
| Odświeżanie | 30 FPS |
| Obszar skanowania | 420 x 297 mm (A3 |
| Zoom | 10x 5x cyfrowy Fokus Automatyczny / ręczny |
| Oświetlenie | 1x LED |
| Porty | VGA out, MIC In, HDMI Out, USB-a x1, USB-b x1 |
| Pilot | Tak |
| Funkcje | Nagrywanie wideo |
| Pamięć | Min. 300 zdjęć |
| Balans bieli | automatyczny/ ręczny |
| Inne | Obracanie obrazu 90,180,270, Lustrzane odbicie, Zrzut ekranu, Tryb tekstowy, Pozytyw/ Negatyw |

| Monitor interaktywny |  |
| --- | --- |
| Producent: ……………..…………………… Model: ………………………………………………. |
|  | Przekątna obszaru roboczego (wyświetlacza/matrycy) 65” o wymiarach 1 430 x 800 mm i rozdzielczość matrycy 1 920 x 1080 FULL HD. Wyświetlany obraz w proporcjach 16:9. Wyświetlane kolory: 1.07G / 10 bit na kolor. Matryca w pełni matowa, antyrefleksyjna i antyodblaskowa (nie dopuszcza się stosowania żadnych nakładek), chroniona wysokiej przejrzystości szybą hartowaną o grubości 5mm uniemożliwiającą uszkodzenie matrycy. Jednoczesny odczyt 10 punktów. Możliwość jednoczesnej pracy minimum dziesięć osób. Obsługa tzw. multigestów (powiększanie i pomniejszanie obrazów, obrót, przesuwanie).Monitor musi charakteryzować się wysoką precyzją odczytu, rozdzielczość siatki odczytu dotyku 32 768 x 32 768 pix z dokładnością dotyku: 0.2 mm i szybkością reakcji: ≤ 6.5ms. Technologia odczytu: pozycjonowanie w podczerwieni. Układ trwale wbudowany w ramę monitora bez stosowanie jakichkolwiek nakładek. Jasność wyświetlacza500 cd/m², kontrast 5000:1, Kąt widzenia 178° / 178°Wymiary zewnętrzne monitora: 1 560 x 970 x 117 mm. Monitor musi posiadać w przedniej części / ramie przyłącza umożliwiające szybkie podłączenie zewnętrznych urządzeń typu komputer PC lub laptop czy notebook. Przyłącza powinny być chronione przesłoną / drzwiczkami zasuwanymi, zamykanymi na kluczyk. Przesłona musi być wykonana z tego samego materiału co rama monitora. W przedniej części muszą się znajdować minimum następujące złącza: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x USB-A Touch, 2 x USB-A w standardzie 3.0, 1 x MiniJack 3.5mm PC Audio oraz przyciski sterujące: zmianą kanału wejściowego, głośnością, menu, przycisk przeszukiwania oraz włączenie i wyłączenia monitora. Wsparcie dla odtwarzanych plików: AVI / FLV / MKV / MOV / MP4 / MPG / WEM / WMV AAC / AMR / FLAC / M4A / MP2 / MP3 / OOG / WAV / WMAJPG / PNG / GIF/ DOCX / PPTX / TXT / XLSX / PDF |
|  | Wbudowane głośniki: min. 2 x 10W Porty We/wy: 2 x VGA IN / 1 x VGA OUT / 3 x HDMI IN / 1 x RCA L/R Audio / 1 x RCA Video / 1 x Component Y PbPrChinch / 1 x YPbPrMiniJack 3.5mm / 1 x S-Video / 1 x RS-232 / 2 x MiniJack 3.5 Audio IN / 1 x MiniJack 3.5mm OUT / 1 x Wyjścienasłuchawki / 1 x SP DIF / 3 x USB-a (w tym min. 1 x USB 3.0) / 1 x USB-b Touch Screne / 1 x RJ-45 / 1 x SD CARD Slot / 1 x DisplayPort. Porty w przedniej ramie: We 1 x HDMI, 2 x USB ( w tym min. 1 x TC-USB-a), 2 x USB PC, Żywotność matrycy: min. 30 000h. Zasilanie: 230 V 50 / 60 Hz. Pobór energii: ≤ 260W. Pobór energii w trybie czuwania: ≤ 1W Temperatura pracy: 0 - +40°C. Waga: ≤ 56kg |
| Współpraca | Monitor musi umożliwiać podłączenie i współpracę do 40 urządzeń zewnętrznych typu smartfon lub tablet umożliwiając tym samym czasie pracę tych urządzeń z monitorem w trybie On-Line poprzez dedykowaną aplikację oprogramowania zgodną z oprogramowaniem monitora tego samego producenta co monitor (wsparcie dla platform ANDROID i WINDOWS). Monitor należy dostarczyć z oprogramowaniem umożliwiającym tworzenie własnych lekcji i prezentacji interaktywnych. Oprogramowanie musi posiadać pełną funkcjonalność i dostęp do wszystkich narzędzi oprogramowania zarówno w wersji instalacyjnej dedykowanej dla systemu Windows jak również android. Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek aplikacji uniemożliwiających |
| oprogramowanie | Oprogramowanie w języku polskim, umożliwiające za pośrednictwem narzędzi elektronicznych dokonywanie notatek (funkcja długopisu), zakreśleń, zaznaczeń płaszczyzną, posiadające funkcję pędzla i pisaka flash oraz tzw. pisak inteligentny, którym można poprzez rysowanie (mazanie) po powierzchni tablicy odkrywać fragment po fragmencie, wcześniej wybrany i zapisany obraz lub obiekt z podręcznej galerii, wzbogacając tym samym prowadzone zajęcia pobudzając w słuchaczu wyobraźnię. Każde z narzędzi powinno posiadać możliwość przyporządkowania koloru, zmiany grubości i stylu kreski. Oprogramowanie musi mieć możliwość przyporządkowania indywidualnego koloru każdemu użytkownikowi, a więc jeżeli będzie pracowało czterech uczestników jednocześnie każdy z nich powinien mieć możliwość dokonywania notatek innym kolorem (funkcja multiuser) w przydzielonym indywidualnym obszarze pracy dla danego użytkownika. Zmiana strony powinna się odbywać w wielu trybach. Dodania czystej białej strony, dodawanie strony z zadeklarowanym kolorem z dostępnej w oprogramowaniu palety barw z możliwością zmiany koloru, dodawanie strony z obrazem oraz strony z zadeklarowanymi liniami, kratkami, pięcioliniami itp. Funkcjonalność oprogramowania powinna posiadać możliwość wstawiania figur geometrycznych płaskich (trójkąt, kwadrat, okrąg itp.) jak również 3D, przestrzennych typu stożek, sześcian, walec, kula. Przy wstawianiu figur geometrycznych użytkownik powinien mieć możliwość dokonania wyboru (zadeklarowania) czy ma się pojawiać (wpisywać) rozmiar kąta czy ma być czysta figura bez opisu. Korzystając z narzędzi matematycznych oprogramowanie musi posiadać w swoich zasobach narzędzia pomiarowe typu: linijka, ekierka, kątomierz i cyrkiel. Funkcja cyrkla dodatkowo powinna wyświetlać kąt rozstawienia ramion lub promień jak również z automatu wstawiać punkt środka kreślonego okręgu. Oprogramowanie musi posiadać funkcję odtwarzania plików audio i video jak również ich zapis w wewnętrznym odtwarzaczu dostarczonym wraz z dedykowanym oprogramowaniem z możliwością zrzutu dowolnego kadru wyświetlanego filmu za pośrednictwem jednego kliknięcia w ikonę umożliwiającą wykonanie takiego zrzutu i przetworzenie / wyświetlenie go w postaci kadru z możliwością dokonywania modyfikacji, wstawiania tekstu lub opisu odręcznego, scalania w jeden obraz i zapisywania w wewnętrznej bibliotece. Narzędzie to umożliwia wykonanie nieskończenie wielu zrzutów w dowolnym czasie wyświetlanego filmu i automatyczne wstawianie tych kadrów w okno prowadzonej lekcji. Moduł odtwarzania plików video powinien umożliwiać nanoszenie zaznaczeń i notatek w czasie rzeczywistym na odtwarzanym obrazie jak również na pozyskanym kadrze. Po na niesieniu notatek na zrzutowanym kadrze oprogramowanie musi umożliwić scalenie obrazu wraz z notatkami ich łączeniei przeskalowanie. Oprogramowanie powinno posiadać moduł matematyczny umożliwiający kreślenie funkcji poprzez ich zapis wzorem matematycznym. Moduł ten powinien zagwarantować możliwość kreślenia prostych jak również złożonych funkcji typu: y=x jak również y= 2sin(x²) oraz nakładanie funkcji względem siebie z wyznaczaniem punktów przecięcia. Moduł umożliwia naniesienie minimum ośmiu funkcji poprzez bezpośrednie zapisanie wzorem funkcji z wykorzystaniem wbudowanego modułu kalkulatora inżynierskiego oraz możliwość przeskalowywania tych funkcji względem układu współrzędnych. Dostarczone wraz z tablicą oprogramowanie musi posiadać zintegrowany w oprogramowaniu moduł (bez dokonywania dodatkowych opłat licencyjnych) do przeprowadzania interaktywnych testów lub głosowań powinien umożliwiać tworzenie i analizowanie pytań/odpowiedzi z możliwością jednoczesnego podłączeniem do czterdziestu uczestników z wykorzystaniem dowolnego tabletu lub Smartfonu z systemem Android na którym pracuje uczestnik przeprowadzanego testu. Moduł interaktywnego testu musi posiadać możliwość udzielania odpowiedzi na pytania zamknięte jak również otwarte zawierające elementy graficzne. Wbudowany system przeprowadzania interaktywnych testów powinien umożliwić wygenerowanie nauczycielowi testów w postaci plików tekstowych na urządzeniu zewnętrznym (tablecie ucznia), automatyczne zebranie i sprawdzanie odpowiedzi z wygenerowanego testu. Nauczyciel powinien również posiadać możliwość pobrania rozwiązanego przez ucznia testu, wyświetlenia go na tablicy w celu analizy włączając w to grupę słuchaczy. Moduł testu jest integralną częścią dostarczonego wraz z tablicą oprogramowania. Oprogramowanie musi posiadać również możliwość pracy online z uczestnikami spotkania / lekcji poprzez komunikowanie się z tabletami i smartfonami użytkowników / uczestników zajęć za pośrednictwem specjalnej aplikacji będącej częścią oprogramowania dostarczanego wraz z tablicą. Nie dopuszcza się stosowania innych rozwiązań zastępczych. Oprogramowanie i aplikacja tabletowa muszą stanowić integralną całość. Oprogramowanie musi w pełni współpracować w jednej sesji w obrębie jednej sieci lokalnej z komunikacją WiFi z minimum czterdziestoma urządzeniami zewnętrznymi typu tablet lub smartfon |
| Gwarancja | Gwarancja 36 m-cy na monitor / 12 m-cy matryca Czas reakcji serwisu: w ciągu 24h od daty zgłoszenia, usunięcie usterki nie dłużej niż 14 dni. W przypadku przedłużającej się naprawy należy dostarczyć urządzenie o parametrach zbliżonych. Certyfikaty: CE / FCC / RoHs / |

| Zestaw interaktywny – ……sztuk |  |
| --- | --- |
| Producent: ……………..………………………………………… Model: ……………………………………………………………………………. |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Tablica interaktywna: | Tablica interaktywna wykonana w proporcjach obrazu powierzchni roboczej 4:3 o przekątnej obszaru roboczego nie mniejszej niż 80” i wymiarach 1640 x 1230 mm. Powierzchnia tablicy bez refleksów i odblasków, steelnano z molekularną powłoką lakieru, suchościeralna, magnetyczna umieszczona w ramie aluminiowej, trwale skręconej śrubami montażowymi (co eliminuje plastikowe zatrzaski montażowe) z plastikowym profilowanym łukiem i ochronnymi nakładkami na narożnikach. Rama tablicy aluminiowa, szeroka i trwała w tylnej części posiadająca kanały prowadzące, w których umieszczono nakrętki w celu możliwości szybkiego instalowania dedykowanego osprzętu opcjonalnego, jak np.: głośniki. Technologia odczytu - pozycjonowanie w podczerwieni z wysoką rozdzielczością odczytu 32 768 x 32 768 i pozycjonowania punktu z dokładnością ≤0.5mm, obsługa tablicy za pomocą dowolnego nieprzezroczystego elementu np.: pisak, wskaźnik, palec. Tablica w standardzie musi posiadać min. cztery pisaki odkładane na interaktywną półkę. Półka zainstalowana trwale do tablicy w dolnej jej części musi posiadać wbudowaną interakcję z możliwością automatycznego odczytem koloru pobieranego pisaka lub korektora. Pisaki powinny być zdefiniowane min.w trzech kolorach: czerwony, niebieskii czarny, a czwarty jako gumka / gąbka. Tablica musi umożliwiać niezależny odczytmin. 10 lub więcej punktów umożliwiając tym samym jednoczesną pracę min. 6 uczniom z założeniem, że każda z tych osób może wykonywać dowolne zadanie (operację) na tablicy z obsługą multigestów, tj.: powiększanie / pomniejszanie, rotacja i przesuwanie obiektów. Na powierzchni tablicy powinny znajdować się paski skrótów min. 25 przycisków, szybkiego dostępu, przekierowując do podstawowych narzędzi oprogramowania. Paski powinny być umieszczone w trwały sposób po obu stronach tablicy z wykluczeniem jakichkolwiek naklejek imitujących te paski. Komunikacja tablicy z komputerem odbywa się poprzez przewód USB wpinany w złącze w tablicy bez stosowania jakichkolwiek przejściówek ze zmianą standardu złącza. Złącze powinno być wyprowadzone koniecznie z lewej strony tablicy stojąc do niej twarzą. Zestaw instalacyjny powinien zawierać: komplet uchwytów instalacyjnych naściennych do tablicy, cztery pisaki (trzy z oznaczeniem koloru i jeden jako gumka), wskaźnik teleskopowy, przewód USB min. 5mb, płytę zawierającą sterowniki do systemów: Windows, Linux, Mac, Android oraz płytę instalacyjną z oprogramowaniem umożliwiającym tworzenie interaktywnych prezentacji. Tablica powinna być objęta gwarancją w minimalnym wymiarze czasowym 60 m-cy. |
| Charakterystyka parametrów technicznych tablicy: | Technologia odczytu: IR, Ilość odczytywanych punktów: Jednoczesny odczyt 10 punktów , Obsługa: Pisak, Wskaźnik, Palec, Dowolny nieprzezroczysty element, Przekątna obszaru roboczego: min. 80”, Wymiary tablicy: 1776 x 1366 mm, Wymiary obszaru roboczego: 1640 x 1230 mm, Rozdzielczość odczytu: min. 32 768 x 32 768, Dokładność pozycjonowania: ≤ 0.5mm, Czas reakcji: Pierwszy punkt 25 ms, linia ciągła 8 ms, Szybkość kursora: min. 125 punktów / s, Szybkość odczytu: min. 12 m/s, Wsparcie: Win 10, Win 8.1, Win 8, Win 7, Vista, XP, Linux, Mac OS, Android, m. Waga: mniej niż 26 kg |
| oprogramowanie tablicy | Oprogramowanie w języku polskim, umożliwiające za pośrednictwem narzędzi elektronicznych dokonywanie notatek (funkcja długopisu), zakreśleń, zaznaczeń płaszczyzną, posiadające funkcję pędzla i pisaka flash oraz tzw. pisak inteligentny, którym można poprzez rysowanie (mazanie) po powierzchni tablicy odkrywać fragment po fragmencie, wcześniej wybrany i zapisany obraz lub obiekt z podręcznej galerii, wzbogacając tym samym prowadzone zajęcia pobudzając w słuchaczu wyobraźnię. Każde z narzędzi powinno posiadać możliwość przyporządkowania koloru, zmiany grubości i stylu kreski. Oprogramowanie musi mieć możliwość przyporządkowania indywidualnego koloru każdemu użytkownikowi, a więc jeżeli będzie pracowało czterech uczestników jednocześnie każdy z nich powinien mieć możliwość dokonywania notatek innym kolorem (funkcja multiuser). Zmiana strony powinna odbywać się w wielu trybach. Dodania czystej białej strony, dodawanie strony z zadeklarowanym kolorem z dostępnej w oprogramowaniu palety barw z możliwością zmiany koloru, dodawanie strony z obrazem oraz strony z zadeklarowanymi liniami, kratkami, pięcioliniami itp. Funkcjonalność oprogramowania powinna posiadać możliwość wstawiania figur geometrycznych płaskich jak również 3D (trójkąt, kwadrat, okrąg itp.)oraz przestrzennych typu stożek, walec, kula. Przy wstawianiu figur geometrycznych użytkownik powinien mieć możliwość dokonania wyboru (zadeklarowania) czy ma się pojawiać (wpisywać) rozmiar kąta czy ma być czysta figura. Korzystając z narzędzi matematycznych oprogramowanie musi posiadać w swoich zasobach narzędzia pomiarowe typu: linijka, ekierka, kątomierz (z możliwością rozszerzenia skali / przeskalowania) cyrkiel. Funkcja cyrkla dodatkowo powinna wyświetlać kąt rozstawienia ramion lub promień jak również z automatu wstawiać (oznaczać) punkt środka kreślonego okręgu. Oprogramowanie musi posiadać zintegrowany (wbudowany w oprogramowaniu) odtwarzacz plików audio i video umożliwiający dokonywanie zrzutu dowolnego kadru wyświetlanego filmuza pośrednictwem jednego kliknięcia w ikonę umożliwiającą automatyczne wykonywanie takich zrzutów, wykonując zrzut z jednoczesnym przetworzenie w kadr. Narzędzie to umożliwia wykonanie nieskończenie wielu zrzutów w dowolnym czasie wyświetlanego filmu i automatyczne wstawianie tych kadrów w okno prowadzonej lekcji. Moduł odtwarzania plików video powinien umożliwiać nanoszenie zaznaczeń i notatek na odtwarzanym dynamicznie obrazie jak również na pozyskanym kadrze. Po naniesieniu notatek na zrzutowanym kadrze oprogramowanie musi umożliwić scalenie obrazu wraz z notatkami i ich łączne przeskalowanie. Oprócz wbudowanego odtwarzacz plików audi-video oprogramowanie musi posiadać wbudowany rejestrator (video recorder) umożliwiający nagrywanie lekcji prowadzonej przez nauczyciela (obrazu tablicy) wraz z komentarzem lektora prowadzącego lekcję. Oprogramowanie powinno posiadać moduł matematyczny umożliwiający kreślenie funkcji poprzez ich zapis wzorem matematycznym. Moduł ten powinien zagwarantować możliwość kreślenia prostych jak również złożonych funkcji typu: y=x jak również y= 2sin(x²) oraz nakładanie funkcji względem siebie z wyznaczaniem punktów przecięcia i możliwością przeskalowania wykresu. Moduł umożliwia naniesienie minimum ośmiu funkcji poprzez bezpośrednie zapisanie ich wzorem matematycznym określającym typ funkcji z wykorzystaniem wbudowanego modułu kalkulatora inżynierskiego oraz możliwość przeskalowywania tych funkcji względem układu współrzędnych. Zawarty w oprogramowaniu moduł (bez dokonywania dodatkowych opłat licencyjnych) do przeprowadzania interaktywnych testów lub głosowań powinien umożliwiać tworzenie i analizowanie pytań/odpowiedzi z jednoczesnym podłączeniem do czterdziestu uczestników w danej sesji z wykorzystaniem dowolnego tabletu lub Smartfonu z systemem Android lub Windows. Moduł interaktywnego testu musi posiadać możliwość udzielania odpowiedzi na pytania zamknięte jak również otwarte zawierające elementy graficzne. Wbudowany system przeprowadzania interaktywnych testów powinien umożliwić wygenerowanie nauczycielowi testów w postaci plików tekstowych na urządzeniu zewnętrznym (tablecie ucznia), automatyczne zebranie i sprawdzanie odpowiedzi z wygenerowanego testu oraz przyporządkowanie ocen do zadanych progów procentowych. Nauczyciel powinien również posiadać możliwość pobrania rozwiązanego przez ucznia testu, wyświetlenia go na tablicy w celu analizy włączając w to grupę słuchaczy. Moduł testu jest integralną częścią dostarczonego wraz z tablicą oprogramowania. Oprogramowanie powinno posiadać możliwość wygenerowania stworzonej prezentacji i jej zapisu w formatach: iwb, bmp, pdf, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, png, doc, ppt, htm, umożliwiając tym samy umieszczenie takiego materiału lub zapisanie na dysku, serwerze bądź natychmiastowe rozesłanie z poziomu oprogramowania mailem do zadeklarowanych odbiorców. Oprogramowanie powinno posiadać możliwość nanoszenia i zapisywania notatek pracując na plikach doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx. Dodatkowo powinno udostępniać narzędzia typu: tablica w tablicy, gdzie nauczyciel może chować zapisane wcześniej notatki lub w celu podpowiedzi rozwijać okno w oknie, lupa – umożliwiając tym samym powiększenie wybranego obszaru i podglądanie szczegółów, płynący tekst – poruszający się tekst od lewa do prawa lub odwrotnie z wygenerowaną informacją, z możliwością zmiany szybkości poruszania, wielkości czcionki i kroju, wyłączenie i blokowanie ekranu, kurtyna pełna lub częściowa odchylana z dowolnej strony, podłączenie kamery zewnętrznej, kamery dokumentowej, timera. Możliwość użycia reflektora i podglądanie ukrytych obrazów. Oprogramowanie powinno posiadać wbudowany moduł umożliwiający budowanie schematów oraz modułów doświadczalnych w celu umożliwienia zobrazowania i przeprowadzenia podstawowych doświadczeń z zakresu fizyki i chemii, wykorzystując załączone moduły i elementy eksperymentalne wykonane w technologii flash. Moduł laboratoryjny powinien umożliwić przeprowadzenie np.: doświadczenia z zakresu prawa ohma gdzie po zbudowaniu obwodu mamy możliwość płynnej regulacji wartością obciążenia i odczytem wskaźnikowym zegara natężenia prądu przy stałym źródle zasilania lub zmiennym. Możliwość przeprowadzania zadań z zakresu chemii, typu: wrzenie i odparowanie cieczy, pomiar temperatury itp. W oprogramowaniu powinien być wbudowany również moduł udostępniający kalkulator, umożliwiający tworzenie, wstawiania i edytowanie: tabel wykresów słupkowych i kołowych z deklaracją i wpisem wartości. Oprogramowanie dostarczone wraz z tablicą musi posiadać również własną galerię z podziałem na poszczególne przedmioty, jak np.: Fizyka, Chemia, Biologia, Geografia, Historia, itp. oraz podręczną galerię zawierającą szereg przydatnych plików umożliwiających przeprowadzanie zajęć z najmłodszymi. Galeria powinna zawierać w sumie ponad 5 000 plików. Elementy posegregowane w odpowiednich tematycznie katalogach umożliwiając tym samym szybkie przeszukiwanie i wyszukiwanie plików. Zawarte w galerii pliki powinny charakteryzować się bardzo dużą rozdzielczością umożliwiając duże powiększanie obrazu (dotyczy to przede wszystkim map) pliki płaskie imitujące 2D/3D. Szereg grafik przedstawiających zwierzęta, roślinność, komórki, grafika przekrojowa itp. Oprócz plików statycznych galeria powinna również zawierać proste filmy opisujące różnego rodzaju zjawiska zachodzące w przyrodzie, opisujące zjawiska fizyczne, jak np. ruchy planet oraz krótkie filmy historyczne. |
| Projektor o ultra krótkim rzucie obrazu | Projektor o ultra krótkim rzucie i współczynniku projekcji 0.36:1 wykonany w technologii 3LCD wyświetlający obraz w rozdzielczości natywnej XGA (1024 x 768 dpi) z możliwością obsługi rozdzielczości 1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; 640 x 480 (VGA/MAC 13"). Wyświetlany obraz w trybie najwyższej jakości powinien uzyskiwać minimalną jasność 3600 ANSI Lumenów i kontrast 6 000:1. Żywotność lampy musi gwarantować minimum 5 000h w normalnym trybie jasności i około 6 000h w trybie eco. Pobór energii elektrycznej przy pełnej jasności nie może być większy jak 324W, a w trybie eco nie powinien przekroczyć 214W, w stanie czuwania nie więcej jak 0.5W. Ogniskową obiektywu określa się jako stosunek F= 1.8 / f= 4.78 mm oraz współczynnikiem projekcji 0.36 : 1 z możliwością wyświetlania obrazu w zakresie 61” – 116” przekątnej z możliwością korzystania z cyfrowego zoom x1.4. Projektor musi umożliwiać regulację zniekształceń trapezowych w przedziale +/- 10° w poziomie i pionie. Projektor powinien posiadać następujące złącza: komputerowe analogowe min. 1 x wejście Mini D-Sub 15 pinów i 1 x wyjście Mini D-Sub 15 pinów, cyfrowe wejście HDMI min. 2 x HDMI z obsługą głębi kolorów, synchronizacją obrazu i dźwięku, wejście sygnału video 1 x RCA, wejście sygnału audio 1 x Mini Jack 3.5mm i 1 x wyjście Mini Jack 3.5mm, wejście sterujące RS-232 D-Sub 9-pinów oraz złącze LAN RJ-45. Projektor powinien również posiadać minimum 1 złącze USB-b i 1 złącza USB-a w standardzie 2.0 High speed oraz USB Wireless LAN Unit. Projektor powinien obsługiwać następujące formaty video: NTSC; NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM. Funkcje pilota: Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Bezpośredni wybór wejścia sygnału; Dostosowanie obrazu; Help-function; Kontrola audio; Numer ID; Prezentacja i sterowanie myszką; Proporcje obrazu; Tryb Help Eco; Wyciszenie AV; Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy. Cechy specjalne: Automatyczny start i automatyczne wyłączanie; Automatyczny tryb ECO; Blokada klawiszy OSD; Funkcja Direct Power-Off; Funkcja lupy; Funkcja wirtualnego pilota; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Korekcja koloru ściany; Licznik Carbon savings; Menu OSD w 29 językach; Opcjonalnie wstawianie logo użytkownika; Opcjonalne złącze WLAN; Plansza kontrolna; przeglądarka na USB dla plików JPEG; Symulacja standardu DICOM; Szybki start i szybkie wyłączanie; Timer czasu wyłączenia; Transmisja kontentu przez sieć; Tryb High-altitude; wyświetlacz USB; Zabezpieczenie hasłem; Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem; Zarządzanie kolorem; Zdalne sterowanie i zarządzanie przez LAN i interfejs RS232. Wbudowany głośnik o mocy 1 x 20W. Projektor musi posiadać następujące certyfikaty i zgodności ekologiczne: CE; Gost-R; RoHS; ErP; TüV GS. Wydajność energetyczna: Automatyczny tryb ECO; Dłuższa żywotność lampy; Funkcja 75 % AV Mute; Inteligente system zarządzania energią; Oprogramowanie do planowania trybu pracy; Terminarz ECO; Zielony przycisk na pilocie ECO i AV mute; Zredukowane zużycie energii. Tylko 0,4W w trybie stand-by. Parametry fizyczne: Projektor powinien być dostosowany do napięcia zasilającego w zakresie 100 – 240V AC przy częstotliwości 50-60Hz. Maksymalny pobór mocy nie powinien przekraczać 325W, powinien umożliwić pracę w temperaturze otoczenia 5 - 40°C przy wilgotności powietrza 20-80%. Projektor musi być dostarczony z gwarancją na urządzenie w całej Europie minimum 3 lata natomiast źródło światła (żarówka) musi być objęta gwarancją edukacyjną 3 letnią lub 3000h. Opakowanie powinno zawierać: Kabel Sygnałowy Mini D-SUB; Kabel zasilający (3 m); Krótka instrukcja obsługi; Pilot; Podręcznik użytkownika na płycie CD; Security Sticker; Zestaw do montażu na ścianie dedykowany uchwyt instalacyjny tego samego producenta co projektor |
| Zestaw audio: | Głośniki z możliwością bezpośredniej instalacji do ramy tablicy wyposażone w standardzie odpowiednie uchwyty umożliwiające taką instalację. Głośniki dedykowane do danego typu tablicy. Nie dopuszcza się stosowania żadnych innych rozwiązań z głośnikami jakiegokolwiek producenta osprzętu do komputerów lub notebooków. Głośniki powinny być w obudowie MDF. Para głośników aktywnych o minimalnej mocy znamionowej 2 x 20W RMS, posiadające dwa niezależne wejścia z czego jedno typu AUDIO IN 2 x RCA L/R IN z regulacją dostosowania poziomu głośności odtwarzanego sygnału, a drugie umożliwiające podłączenie zewnętrznego mikrofonu, gniazdo typu Jack 6.3mm posiadające niezależna regulację dostrojenia głośności. Głośniki powinny być również wyposażone w otwór zmniejszający ciśnienie wewnętrzne wytwarzane podczas odtwarzania sygnałów audio, typu bas reflex. Głośniki zasilane napięciem przemiennym ~230V 50/60Hz, głośnik aktywny wyposażony w przełącznik POWER i diodę sygnalizującą jego włączenie lub wyłączenie. W standardzie głośnik aktywny powinien posiadać zainstalowany przewód zasilający o minimalnej długości min. 4.8m. Przednia część głośników powinny być chroniona nakładką drewnianą z okleiną z tkaniny nie tłumiącej w żaden sposób wydobywającego się dźwięku. Głośnik pasywny łączony bezpośrednio do głośnika aktywnego przewodem głośnikowym o minimalnej długości 2.5m. W zestawie należy również dostarczyć przewód sygnałowy zakończony z jednej strony wtykami typu Chinch, a z drugiej miniJack 3.5mm o długości min. 4.9m. Cały zestaw audio nie powinien przekroczyć łącznej wagi 2.0kg (wraz z przewodem zasilającym). Głośniki powinny być objęte gwarancją w minimalnym wymiarze 36 m-cy. Wymiary zewnętrzne głośnika maksymalnie 360 x 75 x 75 mm, odpowiednio: wysokość, głębokość, szerokość |
| Wyposażenie dodatkowe dostarczone wraz z zestawem: | Komplet przewodów sygnałowych i zasilający o minimalnych wymiarach 10mb każdy. W zestawie należy dostarczyć przewód HDMI, VGA oraz zasilający do projektora w jednej całości o podanej powyżej długości. Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek przejściówek, przedłużaczy i tym podobnych rozwiązań. |

| Kamera cyfrowa – sztuk 1 |  |
| --- | --- |
| Producent: ……………..…………………… Model: ………………………………………………. |
| Przetwornik obrazu | CMOS w technologii BSI, min 2 megapiksele |
| Obiektyw | Ogniskowa min. f=26 mm do min. 800mm, minimalna odległość od obiektu 1 cm (szeroki kąt) |
| Zoom | Optyczny min. 30x |
| Wyświetlacz | LCD panoramiczny min.2.5 cala, regulacja jasności: TAK |
| Stabilizacja obrazu | TAK |
| Ustawienie ostrości | AF z detekcją kontrastu |
| Ekspozycja | Tryby: manualny i automatyczny: TAK, tryb pomiaru: wielosegmentowy: TAK, ręczne i automatyczne sterowanie przysłoną: TAK |
| Migawka | Ręczne nastawy i automatyczne: TAK |
| Balans bieli | automatyczny |
| Karta pamięci | Min. microSDHC |
| Nagrywanie | Min. MP4 |
| Dzwięk | Min. Mikrofon z funkcją zoom |
| Łączność | Min. Wi-Fi, NFC |
| Złącza | Min. HDMI (microHDMI |
| Akumulator | Max czas ładowania w kamerze: 2 godziny 50 min. |

| Szafa/wózek do przechowywania laptopów z jednoczesną funkcją przewożenia i ładowania baterii |  |
| --- | --- |
| Producent: ……………..…………………… Model: ………………………………………………. |  |
| Opis wymagań minimalnych |
| 2 kolumny po 8 gniazdek |
| Wymiary - 1060 x 920 x 500 mm |
| Wózki przystosowane są do pracy z napięciem ~230 V. Instalacja składa się z możliwej do zdemontowania listwy przyłączeniowej wyposażonej w gniazda z uziemieniem oraz skrzynki sekwensera. |
| Ilość listew przyłączeniowych w wózku odpowiada ilości kolumn. |
| Dla zabezpieczenia przeciążeniowego i przeciwprzepięciowego jest stosowany sekwenser, który umożliwia włączanie się poszczególnych listew przyłączeniowych po upływie określonego czasu (~3 minut), co skutkuje utrzymanie się niskiego obciążenia instalacji elektrycznej wózka podczas sekwencji ładowania. |
| Sygnalizacją pracy poszczególnych listew przyłączeniowych wózka jest świecąca dioda. |
| Na prawym boku wózek posiada jeden wtyk przyłączeniowy oraz gniazdo bezpiecznika przeciążeniowego. |
| Do wózka jest dołączany przewód przyłączeniowy o długości 3 metrów. |
| Wózki posiadają dwoje drzwi skrzydłowych otwieranych od środka. |
| Wózki posiadają uchwyty do przemieszczania po obu stronach. |
| Wózki wyposażone są w cztery kołka jezdne o średnicy 100 mm i nośności 150 kg na kółko, w tym dwa z hamulcem. |
| Powierzchnia toczna kołek wykonania z gumy niebrudzącej powierzchni. Krawędzie dolne wózka zabezpieczone są narożnikami gumowymi. |
| Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach. Wierzch wózka pokryty blatem z melaminy gr. 18 mm, klasa higieniczności E1. Korpus wózka posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza (chłodzenie ładujących się laptopów). Maksymalny wymiar przestrzeni roboczej 96 x 340 x 470 mm (17´). |
| Korpus wózka wykonany z blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi. |
| Wózki posiadają deklarację zgodności z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego 2001/95 dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania. – dołączyć do oferty. |