PRZEDMIAR ROBÓT

nazwa zadania:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hutki.

(Modernizacja drogi gminnej nr 110 858 L w Hutkach  od km 0+140 do km 0+412   (długość modernizowanego odcinka 0,272km).

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45111000-8 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00) |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy robotach drogowych liniowych i ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym w km (0+340 – 0+640 (kilometraż roboczy) | km | 0,272 |
|  |  |  |  |  | 0,272 |
| 2 | 45111000-8 45233000-9 |  | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00; D-05.00.00; D-10.03.01) |
| 2 d.2 | KNNR 6 0101-02 | D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. śr. 27,5 cm w Grucie kat. II-III na całej szerokości jezdni, z rozplantowaniem urobku na poboczach, skarpach i ewentualnie odwiezieniem nadmiaru gruntu 272X0,75 +272X0,35+ 80X0,75+43X0,75 | m2 | 391,45 |
|  |  |  |  |  | 391,45 |
| 3 d.2 | KNNR 6 0103-03 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i poboczy 272X0,75 +272X0,35+ 80X0,75+43X0,75 | m2 |  |
|  |  |  |  |  | 391,45 |
| 4 d.2 | KNNR 6 0104-04 | D-04.02.01 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15cm 272X0,75 +272X0,35+ 80X0,75+43X0,75 | m2 m2 | 391,45 |
|  |  |  |  |  | 391,45 |
| 5 d.2 | KNR 2-25 0407-03 | D-10.03.01 | Nawierzchnia z płyt żelbetowych wielootworowych typu YOMB grub. 12,5cm o wymiarach 0,75X1,00m, wykonana na gotowej warstwie odsączającej, z wypełnieniem otworów gruntem (płyty Wykonawcy) 272X0,75 | m2 m2 | 204,00 |
|  |  |  |  |  | 204,00 |
| 6 d.2 | KNR 2-25 0407-03 | D-10.03.01 | Nawierzchnia z płyt żelbetowych wielootworowych typu YOMB grub. 12,5cm o wymiarach 0,75X1,00m, wykonana na gotowej warstwie odsączającej, z wypełnieniem otworów gruntem (umocnienie zjazdów płyty YOMB w ilości 43 szt. przekazane zostaną przez Zamawiającego) 43X0,75 | m2 m2 | 32,25 |
|  |  |  |  |  | 32,25 |
| 7 d.2 | KNR 2-25 0407-03 | D-10.03.01 | Nawierzchnia z płyt żelbetowych wielootworowych typu YOMB grub. 12,5cm o wymiarach 0,75X1,00m, wykonana na gotowej warstwie odsączającej, z wypełnieniem otworów gruntem (umocnienie zjazdów) (płyty Wykonawcy) 80X0,75 | m2 m2 | 60,00 |
|  |  |  |  |  | 60,00 |
| 8 d.2 | KNNR 6 0113-06 | D-04.04.02 | Wypełnienie z kruszywa łamanego 0/31,5 G A85 f 5 wg PN-EN13243+A1 2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 12,5cm, ułożenie na zewnątrz płyt do pełnej szerokości 3,0m 272X0,35 | m2 | 95,20 |
|  |  |  |  |  | 95,20 |